| Дата | 30.01.2024 |
| --- | --- |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

- Фасовочно-упаковочный   автомат «Макиз-Компакт У-03» (серия 055, исполнение 21 пневмопривод)

Состав: машина упаковочная, устройство дозирующее весовое, рама.

Особенности исполнения: автоматическая машина с однокаскадным 2-х ручьевым дозирующим устройством, гусеничная протяжка, пневмопривод.

Формирование трехшовного пакета «Флоу пак» шов ребристый

Оснащен:

- термодатером на 6 знаков,

- фотодатчиком,

- инкодером;

- комплектом формообразующим на ширину пленки для формирования пакета;

- адаптивная подстройка работы дозатора на оптимальный режим с возможностью отключения,

- возможность двойной протяжки пленки,

- автоматическая пауза в работе после выданного числа пакетов;

- подсчет изготовленных пакетов;

- память на 99 программ,

Узел натяжения с отслеживающей тормозной системой надежно отслеживает работу по фотометке.

Износостойкость качество и ширина гусениц при протяжке пленки, полностью исключает сползание пленки, мягкость протяжки.

Использование современных импортных комплектующих.

Автомат дозирует по весу с высокой точностью в пакеты, формируемые из рулонной пленки.

Используемая для упаковки пленка: одно- и многослойный (дублированный) полипропилен или дублированные пленки.

Фасуемые продукты: крупа, сахар, соль, семечки, макаронные изделия, кофе, чай, орехи, а также любые другие сыпучие продукты.

Технические характеристики:

Пределы дозирования 20-2000 гр.

Объем взвешивающего ковша – 3 л., возможность установки ковшей 4 л., 6л.

Производительность сухого сыпучего продукта:

Доза от 20 до 200 г - 40 уп/мин

Доза от 200 до 500 г - 25 уп/мин

Доза от 500 до 1500 г - до 15 уп/мин

Действительные значения производительности зависят от вида продукта, его свойств (сыпучести, влажности, пыльности), качества используемого упаковочного материала, формы пакета и другое.

Электропитание, В   220

Потребляемая мощность, кВт, не более 2

Вместимость бункера, л    91

Масса, кг    320

Габариты, мм   2170х1160х1400

Потребление сжатого воздуха, л/мин   540

Возможная ширина пленки от 100 мм до 460 мм.

В комплекте один узел на одну ширину пленки по выбору покупателя (например, 350 мм)

Длина пакета при одной протяжке 30 см, есть возможность двойной протяжки пленки.

Формирование трехшовного пакета «Флоу пак» шов ребристый

Пакет с плоским дном     Пакет подушка

Цена, включая НДС: 1 742 000 руб.

Дополнительные опции по выбору покупателя:

Оклейка бункера тефлоном или пенофолом для предотвращения налипания и конденсата (2 ручья)– 63 000 руб.

Формирование пакета с плоским дном «стоячий пакет» - 72 000 руб.

Установка термотрансферного принтера – 157 000 руб.

Сменный узел на другую ширину пленки – 145 000 руб.

Опция прорубки «еврослот» (электрический) - 100 000 руб.

Или другие опции согласно запросу

- Бункер-питатель БП-01

Предназначен для подачи сыпучих пищевых продуктов к загрузочному транспортеру.

Обеспечивает:

-Транспортирование сыпучих продуктов,

-Плавную регулировку скорости подачи продукта на загружной транспортер.

Технические характеристики:

Электропитание 220В.

Потребляемая мощность 0,15кВт

Вместимость бункера 250 л

Масса 85 кг

Габариты:1370х1060х1000

Производительность до 50 кг/мин

Цена, включая НДС: 236 000 руб.

- Транспортер подающий (загружной) ТР (исполнение 04)

Предназначен для подъема и подачи сыпучих пищевых продуктов

в приемный бункер дозатора. Оснащен системой поддержания

уровня продукта в бункере дозатора.

Технические характеристики:

Мощность электродвигателя 0,37 кВт

Электропитание 380В

Потребляемая мощность 0,4 кВт

### Высота подъема продукта 2200 мм

Масса 90 кг

Производительность до 50 кг/мин

Цена, включая НДС: 400 000 руб.

- Транспортер отводящий (для выгрузки пакетов)

Транспортер предназначен для выгрузки пакетов

из рабочей зоны автомата и подъема на высоту 0,9 метра.

Технические характеристики:

Мощность электродвигателя 0,18 кВт

Электропитание 380В

Габариты: 2050х650х1100

### Высота подъема 900 -1100 мм

Масса 50 кг

Цена, включая НДС: 212 000 руб.

- Компрессор

Для работы автомата с пневмоприводом требуется сжатый воздух, рабочее давление 0,6 МПа.

Подключение сжатого воздуха к упаковочному автомату гибким шлангом Dу=10мм, оборудованным штуцером с внутренней резьбой G 1/2”, длиной резьбы не менее 10мм.

Производительность 550 л/мин.

Емкость ресивера 120 л

Цена, включая НДС: 157 300 руб.

Условия оплаты: 50% предоплата, оставшиеся 50% за пять рабочих дней до отгрузки.

Срок изготовления: 50-55 рабочих дней с момента поступления денежных средств по предоплате на расчетный счет Поставщика.

Доставка до склада Покупателя в стоимость не входит и рассчитывается отдельно.

E-mail: lentermopak@mail.ru 	Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д. 18,

лит. А, пом. 120,204

тел. (812) 242-99-17; 242-99-18

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/