| Дата | 30.01.2024 |
| --- | --- |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

- Фасовочно-упаковочный   автомат ТК У-03 (серия 055, исполнение 31 пневмопривод)

Состав: машина упаковочная, устройство дозирующее весовое, рама.

Особенности исполнения: автоматическая машина с однокаскадным 3-х ручьевым дозирующим устройством, гусеничная протяжка, пневмопривод.

Оснащен:

- термодатером на 6 знаков,

- фотодатчиком,

- инкодером;

- комплектом формообразующим на ширину пленки для формирования пакета;

- адаптивная подстройка работы дозатора на оптимальный режим с возможностью отключения,

- возможность двойной протяжки пленки,

- автоматическая пауза в работе после выданного числа пакетов;

- подсчет изготовленных пакетов;

- память на 99 программ,

Узел натяжения с отслеживающей тормозной системой надежно отслеживает работу по фотометке.

Износостойкость качество и ширина гусениц при протяжке пленки, полностью исключает сползание пленки, мягкость протяжки.

Использование современных импортных комплектующих.

Автомат дозирует по весу с высокой точностью в пакеты, формируемые из рулонной пленки.

Используемая для упаковки пленка: одно- и многослойный (дублированный) полипропилен или дублированные пленки.

Фасуемые продукты: крупа, сахар, соль, семечки, макаронные изделия, кофе, чай, орехи, а также любые другие сыпучие продукты.

Технические характеристики:

Пределы дозирования 20-2000 гр.

Объем взвешивающего ковша – 3 л., возможность установки ковшей 4 л., 6л.

Производительность сухого сыпучего продукта:

Доза от 20 до 100 г (погрешность 1 г) - до 50 уп/мин

Доза от 100 до 200 г (погрешность до 2 г) – до 45 уп/мин

Доза от 200 до 400 г (погрешность до 2 г) – до 40 уп/мин

Доза от 400 до 600 г (погрешность до 5 г) – до 35 уп/мин

Доза от 600 до 900 г (погрешность до 5 г) – до 30 уп/мин

Действительные значения производительности зависят от вида продукта, его свойств (сыпучести, влажности, пыльности), качества используемого упаковочного материала, формы пакета и другое.

Электропитание, В                                   220

Потребляемая мощность, кВт,                не более 2,5

Вместимость бункера, л                           124

Масса, кг                                                    320

Габариты, мм                                  2300х1160х1400

Потребление сжатого воздуха, м³/ч        1

Возможная ширина пленки от 100 мм до 460 мм.

В комплекте один узел на одну ширину пленки по выбору покупателя (например, 350 мм)

Длина пакета при одной протяжке 300 мм, есть возможность двойной протяжки пленки.

Формирование трехшовного пакета «Флоу пак» с плоским дном или без него формы «подушка»

Термодатер на 6 знаков в горизонтальном шве (согласовывается при заказе)

Пакет с плоским дном     Пакет подушка

Цена, включая НДС: 2 033 000 руб.

Цена автомата с дополнительным комплектом кошей для увеличения производительности (исполнение- 31К) - 2 160 000 руб.

Дополнительные опции по выбору покупателя:

Оклейка бункера тефлоном или пенофолом для предотвращения налипания и конденсата (3 ручья) – 95 000 руб.

Формирование пакета с плоским дном «стоячий пакет» - 72 000 руб.

Установка термотрансферного принтера – 157 000 руб.

Сменный узел на другую ширину пленки – 145 000 руб.

Опция прорубки «еврослот» (электрический) -  100 000 руб.

Переделка спаечных губок для работы с полиэтиленовыми пленками (шов ниточный) Производительность до 20 уп/мин при работе нагревателей с воздушным охлаждением – 115 000 руб.

Или другие опции согласно запросу

- Бункер-питатель БП-01

Предназначен для подачи сыпучих пищевых продуктов к загрузочному транспортеру.

Обеспечивает:

-Транспортирование сыпучих продуктов,

-Плавную регулировку скорости подачи продукта на загружной транспортер.

Цена, включая НДС: 236 000 руб.

- Транспортер подающий (загружной) ТР (исполнение 02)

Предназначен для подъема и подачи сыпучих пищевых продуктов

в приемный бункер дозатора. Оснащен системой поддержания

уровня продукта в бункере дозатора.

Технические характеристики:

Мощность электродвигателя, кВт    0,37

Электропитание, В                             380

Потребляемая мощность, кВт           0,4

### Габариты (ВхШхД), мм                3060х704х2070

Масса, кг                                             100

Производительность до 50 кг/мин

Высота подъема, мм                          2560

Цена, включая НДС: 472 000 руб.

- Транспортер отводящий (для выгрузки пакетов)

Транспортер предназначен для выгрузки пакетов

из рабочей зоны автомата и подъема на высоту 0,9 метра.

- Компрессор

Для создания рабочего давления в пневмосистеме автомата. Производительность 550 л/мин, емкость ресивера – 100 л., максимальное давление сжатого воздуха – 10 атм, рабочее давление – 6 атм.

Цена, включая НДС: 157 300 руб.

Условия оплаты: 50% предоплата, оставшиеся 50% за пять рабочих дней до отгрузки.

Срок изготовления: 50-55 рабочих дней с момента поступления денежных средств по предоплате на расчетный счет Поставщика.

Доставка до склада Покупателя в стоимость не входит и оговаривается отдельно.

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д. 18,

лит. А, пом. 120,204

тел. (812) 242-99-17; 242-99-18

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/

Технические характеристики:

Мощность электродвигателя 0,18 кВт

Электропитание 380В

Габариты: 2050х500х1100;

### Высота подъема 900 -1100 мм;

Масса 50 кг;

Цена, включая НДС: 212 000 р.