| Дата | 18.01.2024 |
| --- | --- |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

# Автомат фасовочно-упаковочный У-04(серия 055.4Г) с объемным шнековым дозатором для формирования пакетов с 4-мя гранями.

Для упаковки сухих сливок и какао порошка, вместимость пакета 1 кг.

Назначение: для высокоточной фасовки сыпучих и трудносыпучих, пылящих и мелкодисперсных продуктов таких как: мука, крахмал, сухое молоко, кисель, специи, пекарские порошки, кунжут, мак и др. кулинарные добавки, квас, панировочные сухари, фруктовые наполнители, сахарная пудра, какао и др.

Особенности исполнения:

- Автоматическая фасовочно-упаковочная машина с объемным шнековым дозатором

- Пневмопривод

- Один формообразующий комплект

- Гусеничная протяжка пленки. Износостойкость, качество и ширина гусениц при протяжке полностью исключает сползание пленки, мягкость протяжки

- Возможность двойной протяжки

- Термодатер на 6 знаков

- Фотодатчик

- Имеется возможность работы по инкодеру (заданной высоте пакета)

- Память на 99 программ

- Автоматическая пауза в работе после выдачи заданного числа пакетов

- Подсчет изготовленных пакетов,

- Датчик уровня продукта в бункере автомата

Все детали и узлы, соприкасающиеся с продуктом, выполнены из нержавеющей стали.

Дозирование продукта осуществляется задаваемым на дисплее количеством оборотов шнека без участия взвешивающих ковшей.

Аппарат предназначен для работы с полипропиленовыми или дублированными пленками: (ПП+ПЭ, металлизированные, бумага + ПЭ) и др. – в этом случае требуется установка губок постоянного нагрева; или полиэтиленовыми (ПВД) – в этом случае требуется установка губок импульсного нагрева с водяным охлаждением или губок постоянного нагрева с воздушным охлаждением.

Технические характеристики:

| Потребляемая мощность | 2,5 кВт |
| --- | --- |
| Вместимость бункера | 65 л |
| Электропитание | 380/220 В – 50Гц |
| Вес | 640 кг |
| Габариты | 1400 х 1250 х 3200 |
| Расход воздуха | 450 л/мин |
| Ресивер | не менее 100л |
| Ширина пленки | от 270 до 560 мм |
| Толщина пленки | 20-120 мкм |
| Длина пакета, max | 300 мм |
| Производительность для доз 0,1-1.8 л | до 18 уп/мин |

Точность дозирования по ГОСТ Р 8.579-2002 составляет 0,5-1,5%

Действительные значения производительности и точности фасовки зависят от вида продукта, объема дозы, диаметра шнека, качества используемого упаковочного материала

Цена, включая НДС: 3 500 000 руб.

Дополнительные опции (не входят в стоимость оборудования):

- Установка термотрансферного принтера двустрочного для нанесения цифровой информации (например, даты) – 143 000 руб.

- Сменный формующий узел на другую ширину пленки (другой размер пакета)

– 264 000 руб.

- Сменный шнек + труба на другую дозу – 121 000р.

- Устройство удаления пыли из области спайки пакета – 100 100 руб.

- Опция «плоское дно пакета» входит в комплект.

В составе автомата:

-«плоское дно пакета»;

-система коррекции пленки;

- устройство формирования граней;

-датчик фотометки;

- инкодер;

-датер на 6 знаков; (по желанию заказчика, необходимо указать при заключении договора)

-возможная ширина пленки от 270-560 мм.

ТШ Подающий конвейер шнековый

Представлен на фото выше.

Транспортер отводящий

Транспортер предназначен для выгрузки пакетов из рабочей зоны автомата и подъема на высоту 0,9 метра.

Технические характеристики:

Мощность электродвигателя 0,37 кВт

Электропитание 380В

Габариты: 1500х500х1100;

Потребляемая мощность 0,4 КВт;

### Высота подъема 900 -1100 мм;

Масса 50 кг;

Цена, включая НДС: 192 500 руб.

Условия оплаты: 50% предоплата, оставшиеся 50% за пять рабочих дней до отгрузки.

Условия поставки: 50-55 рабочих дней с момента поступления денежных средств по предоплате на расчетный счет Поставщика.

С уважением Ирина Александровна

+7-921-405-39-42

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит. А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17; 939-54-32

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/

На высоту подъема продукта 2200 мм (загружает продукт в бункер автомата).

Бункер, шнек, шнековая труба выполнены из нержавеющей стали.

Поддерживает постоянный уровень продукта в бункере фасовочного автомата, в результате чего достигается высокоточная фасовка

Напряжение 380 В.

Мощность 1 кВт

Цена, включая НДС: 599  500 руб.

Для работы автомата требуется сжатый воздух.

Рекомендации к компрессору:

-  производительность 540 л/мин,

- емкость ресивера 100 л,

- рабочее давление 6 атм.