| Дата | 29.01.2024 |
| --- | --- |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

# Автомат фасовочно-упаковочный У-04 (серия 057.40.Л) с объемным ленточным дозатором, пневмопривод

Назначение: для фасовки продукции: торф, грунты, строительные смеси, цемент, стиральные порошки   и др.

Особенности исполнения:

Автоматическая фасовочно-упаковочная машина с объемным ленточным дозатором для грунта, торфа, удобрений, земли.

Оснащен:

-  Комплектом формообразующим на ширину пленки под пленку шириной на выбор заказчика. Один формовочный узел позволяет делать пакеты одной ширины. Имеется возможность заказать сменный формовочный узел. Что позволяет, меняя формоузлы, выпускать пакеты различной ширины на одном упаковщике.

-   Возможность работы по инкодеру (заданной высоте пакета).

-   Память на 99 программ для различных режимов работы, на экран выводятся основные параметры.

-    Автоматическая пауза в работе после выдачи заданного числа пакетов.

-    Подсчет изготовленных пакетов

-    Датчик уровня продукта в бункере автомата

-    Блок управления имеет сенсорный цветной дисплей с русскоязычным меню

- Предназначена для работы с любыми термосвариваемыми пленками (ПП, дублированные, ПЭ). Автомат дозирует по весу с высокой точностью в пакеты, формируемые из рулонной пленки. Используемая для упаковки пленка – ПЭВД.

-   Губки постоянного нагрева.

-   На выходе формируется трехшовный пакет.

-   Для ПЭ пленок устанавливается специальный узел запайки с воздушным охлаждением.

-   Высота пакета при одной протяжке 490 мм.

-   Возможность двойной протяжки.

- Возможность быстрого перехода с одной ширины пленки на другую (замена формующего узла).

- Износостойкость качество и ширина гусениц при протяжке пленки, полностью исключает сползание пленки

-   Мягкость протяжки.

-   Использование современных импортных комплектующих.

Рекомендации к компрессору - производительность 850 л/мин, емкость ресивера 270 л., рабочее давление 8 атм. Подключение сжатого воздуха к упаковочному автомату гибким шлангом Dу =10мм оборудованным штуцером с внутренней резьбой G 1/2”, длиной резьбы не менее 10мм.

Технические характеристики

| Производительность, уп/мин | До 10 |
| --- | --- |
| Объем дозы фасуемого продукта, л | 5-25 (сколько войдет в пакет) |
| Потребляемая мощность, кВт | 3,5 |
| Вместимость бункера, л | 100/195 на выбор |
| Электропитание, В | 380/ 220 - 50Гц |
| Вес, кг | 1100 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 1800х1900х3200 |
| Рабочее давление в пневмосистеме, МПа | 0,6-0,8 |
| Расход воздуха, л/мин | 850 |
| Ширина пленки, мм | 500-1060 |
| Толщина пленки, мкм | До 150 |
| Длина вертикальной губки, мм | 500 |
| Количество программ | 99 |
| Цена, включая НДС: | 3 680 000 руб. |

Доп. опции:

Комплект "плоское дно" -								105 000 руб.

Устройство "прорубки - ручка под пальцы" (можно отключать)          	110 000 руб.

Термотрансферный принтер трехстрочный

для печати цифровой информации				                                   157 000 руб.

Сменный формующий узел на другую ширину пленки				194 000 руб.

Устройство удаления пыли из пакета						120 000 руб.

Компрессор

- Подающий транспортер (цепной скребковый)

Предназначен для подъема и подачи продуктов в приемный бункер дозатора автомата. Транспортер снабжен системой поддержания уровня продукта в бункере дозатора.

Технические характеристики:

Мощность электродвигателя 0,37 кВт

Электропитание 380в

Потребляемая мощность 0,4 КВт

Высота подъема до 2700 мм

Габариты (50 кг/мин):

- высота – 3 320 мм

- длина (проекция на пол) – 4 200 мм

- ширина – 1 200 мм

Масса не более 100 кг

Производительность: до 100 кг/мин;

Цепная тяга

Цена, включая НДС: 714 000 руб.

3. Транспортер отводящий, уплотняющий

Предназначен для уплотнения продукта в пакете

Устройство и принцип работы

Транспортёр состоит из следующих основных узлов:

1 -   нижний конвейер;

2 -   верхний конвейер;

3 -   рама регулируемая;

4 -   привод с мотор-редуктором;

5 -   регулировки зазора между конвейерами;

6 -   ролики перфоратора;

7 -   направляющие ограничители;

8 -   пульт управления.

Пакет с продуктом после фасовочно-упаковочного автомата падает на полотно нижнего (отводящего) конвейера и движется по нему снизу-вверх. Пакет попадает в зазор между нижним и верхним (уплотняющим) конвейерами. Зазор устанавливается клином, с уменьшением к выходу. Верхний транспортер за счет своего веса и пружин выдавливает воздух из пакета. Воздух выходит через отверстия на боковых гранях пакета, которые прокалываются двумя роликами (перфораторами).

Условия оплаты: 50% предоплата, оставшиеся 50% за пять рабочих дней до отгрузки.

Срок изготовления: 55 рабочих дней с момента поступления денежных средств по предоплате на расчетный счет Поставщика.

Доставки оборудования до склада Покупателя в стоимость не входит и оговаривается отдельно

С уважением Ирина Александровна

+7-921-405-39-42

E-mail: lentermopak@mail.ru 	Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит. А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17; 939-54-32

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/

Технические характеристики:

Мощность электродвигателя             0,8 кВт

Электропитание                                  380 В

Габариты:                                   2250х950х1200;

Потребляемая мощность                    0,5 кВт;

Масса                                                    160 кг;

Цена, включая НДС: 472 000 руб.