| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение №

Горизонтальный обмотчик XT 201

Предназначен для упаковки продукции длиной от 400 мм со следующими габаритными размерами:

| Базовая ширина упаковки | Max высота упаковки |
| --- | --- |
| 100 | 140 |
| 150 | 130 |
| 200 | 105 |
| 220 | 95 |
| 250 | 70 |

| Основные технические характеристики оборудования | XT 201 |
| --- | --- |
| Габаритные размеры Д * Ш *В, мм | 1180 х 720 х 800 |
| Вес, кг | 200 |
| Напряжение В/Гц | 220/50 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,1 |
| Скорость вращения арки, об/мин | 50 |
| Длина подающего/выходного конвейера, мм | 400 |
| Гарантия, мес. | 12 |

Функциональные особенности оборудования

- Механическая регулировка натяжения пленки

- Ручное закрепление пленки в начале и обрезание в конце цикла

- Регулировка скорости вращения арки обмотки

Основные этапы работы оператора на модели XT 201

- Оператор укладывает продукцию на подающий конвейер

- Закрепляет пленку.

- Запускает с помощью педали цикл обмотки

- Продвигает продукцию через арку обмотки на выходной конвейер (происходит оборачивание продукции стретч-пленкой)

- После окончание цикла отрезает пленку

Цена, включая НДС: 8750 $

Предоплата: 50%

Остаточный платеж: за 10 рабочих дней до отгрузки

Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты

Срок поставки: до 6 недель с момента поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204

тел.(812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/