| Дата | 07.07.2022 |
| --- | --- |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение №

ПЕРЕНОСНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБВЯЗКИ ПП ЛЕНТАМИ   ZP2012 с питанием от сети (220В)

Стреппинг-инструмент ZP2012 с питанием от сети (202В) предназначен для скрепления пластиковых ПП лент с механической натяжкой.

Может работать в любом пространственном положении.

Скрепление ленты происходит при помощи сварки методом трения (вибросварки).

Технические характеристики:

| Тип скрепляемых лент | полипропилен (ПП) |
| --- | --- |
| Ширина лент | 10÷16 мм |
| Толщина лент | 0,55÷1,00 мм |
| Максимальное натяжение обвязки | 100 кг/1000 N |
| Способ натяжения ленты | ручной |
| Напряжение питания | 220В/50 Гц |
| Вес | 220В/50 Гц |

# Цена, включая НДС: 58600 руб.

Срок отгрузки со склада: 3-5 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика

Отгрузка осуществляется со склада в Санкт-Петербурге

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 780201001

190020, СПб, Нарвский пр., д. 18,

лит. А, пом. 120,204

тел. (812) 242-99-17; 242-99-18

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/