| Дата | 15.08.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение №

ПЕРЕНОСНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

ДЛЯ ОБВЯЗКИ ПЛАСТИКОВЫМИ ЛЕНТАМИ.

ZAPAK 93 И ZAPAK 97.

Технические характеристики:

| № модели | Тип ленты | Ширина ленты | Толщина ленты | Диапазон силы натяжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мм | мм |  |
| ZP93A | ПП | 9-16 | 0.55-1.27 | 10-250 кг |
|  | ПЭТ |  |  |  |
| ZP97A | ПП | 16 и 19 | 0.75-1.27 | 40-400 кг |
|  | ПЭТ |  | 0.65-1.27 |  |

Новейшие технологии:

* Бесщеточный двигатель – запатентованный дизайн инструмента ZAPAK с одним двигателем обеспечивает чрезвычайно долгий срок службы.

* Bosch Li-Ion аккумулятор – 18 В 4,0 А/ч с индикатором уровня заряда, Наивысшая емкость аккумулятора в данном классе инструментов!!!

* Зарядное устройство Bosch: длительность зарядки - 30 мин.

Мощный и быстрый:

* Макс. натяжение 400 кг (4000 Н) для ZP97 (модель для интенсивных условий работы)

* Макс. натяжение 250 кг (2500 Н) для ZP93 (модель для стандартных условий работы)

* Запатентованный новый дизайн захватов ленты способствует высокому натяжению независимо от качества ленты.

* Управление одной рукой: автоматическое натяжение, сварка трением и обрезка.

Умный и простой:

* Предварительно запрограммированная сенсорная панель с цифровым сигналом для мгновенного реагирования

* Наиболее легкая модель в данном классе инструментов (3,4 кг с аккумулятором) облегчает нагрузку на оператора.

* Специальное устройство обеспечивает плавный и простой съем инструмента с ленты.

* Уникальный дизайн заднего ролика предотвращает царапины или повреждение обвязываемых объектов.

* Регулирующиеся направляющие ширины ленты и легко заменяемые изнашиваемые детали.

* Подвесной крюк для уменьшения нагрузки на оператора (опция).

* Режим слабого натяжения в ZP93 для обвязки хрупких и легких продуктов.

Безопасный:

* Управление инструментом одной рукой соответствует стандартам безопасности ЕС и требованиям RoHS.

* Аккумулятор Li-Ion соответствует требованиям UN38.3.

Легко работать в любом пространственном положении:

# Цена, включая НДС: 206 900 руб.

Срок отгрузки со склада в СПб: 3-5 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика

Отгрузка осуществляется со склада в Санкт-Петербурге

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 780201001

190020, СПб, Нарвский пр., д. 18,

лит. А, пом. 120,204

тел. (812) 242-99-17; 242-99-18

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/