| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | от Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | +7-921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение №

# Полуавтоматический паллетообмотчик A2-OPTIMA-LP 
(пре-стретч 200%)

# A2-OPTIMA-LP – Модель паллетоупаковщика торговой марки «А2» с функцией предварительного растяжения пленки 200% для экономии расходного материала.
Основные технические характеристики:

- Диаметр поворотного стола: 1650 mm (стандарт)

- Max высота паллета: 2 200 mm (стандарт)

- Max грузоподъемность: 2000 кг

- Скорость вращения поворотного стола: 0-12 об/min

- Цепной привод движения каретки и поворотного стола

- Плавный старт/фиксированная остановка поворотного стола

- Ручной и автоматический режим работы

- 4 автоматические программы обмотки – каретка up+down, только up + функция укрытия верха паллеты

- Регулировка скорости перемещения каретки (inverter) до 5,4 м/мин.

- Фотодатчик определения высоты паллеты

- Регулировка количества оборотов вверху/внизу паллеты

- Моторизированный пре-стретч 200%

- Расходный материал: ПЭ стретч-пленка шириной ≤ 500mm, внешний диаметр 280mm,  внутренний диаметр 76mm

- Напряжение: 220W

Цена, включая НДС: 405000 руб.

Опции:

| Подъездная рампа | 21000 |
| --- | --- |
| Верхний пневматический прижим | 105000 |
| Диаметр поворотного стола 2200 мм | 25000 |

Условия оплаты: 100% предоплата

Срок поставки: 3-5 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет продавца

| Е-образный поворотный стол (1500 кг, платформа 1500мм) | 50000 |
| --- | --- |

Срок поставки A2-OPTIMA-LP-W: 15 календарных недель

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/