| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | от Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон |  |

Технико-коммерческое предложение № ________

# A2-OPTIMA-LP-W (с Е-образным вырезом в платформе)

A2-OPTIMA-LP-W - модель паллетоупаковщика торговой марки «А2» с Е-образным вырезом в платформе с функцией предварительного растяжения пленки 200-250% для экономии расходного материала.

Основные технические характеристики:

- Диаметр поворотного стола: 1500 mm

- Е-образный поворотный стол

- Max высота паллета: 2 200 mm (стандарт)

- Max грузоподъемность: 1200 кг

- Скорость вращения поворотного стола: 0-12 об/min

- Цепной привод движения каретки и поворотного стола

- Плавный старт/фиксированная остановка поворотного стола

- Ручной и автоматический режим работы

- 4 автоматические программы обмотки – каретка up+down,

- только up + функция укрытия верха паллеты

- Регулировка скорости перемещения каретки (inverter)

- Фотодатчик определения высоты паллеты

- Регулировка количества оборотов вверху/внизу паллеты

- Моторизированный пре-стретч 200-250%

- Расходный материал: ПЭ стретч-пленка шириной ≤ 500mm, внешний диаметр 280mm,  внутренний диаметр 76mm

- Напряжение: 220W

Цена, включая НДС: 455000 руб.

Опции:

| Верхний пневматический прижим | 105000 руб. |
| --- | --- |
| Подъездная рампа | 21000 руб. |
| Высота колонны 2400/2600 мм | 550/750$ |
| Взвешивающее устройство | 7600$ |

Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты

Срок поставки:

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/