| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение №

# Термоусадочный аппарат Альфапак-720LT

Термоусадочный упаковочный аппарат ТПЦ АП 720LT – аппарат для упаковки бухт шланга, кабеля и других изделий в термоусадочную пленку. Оснащен ножами комбинированного действия. Таким образом, для упаковки возможно использование ПОФ, ПВХ и ПЭ пленок до 200 микрон.

Технические характеристики

| Габаритные размеры | 3104 (+600)х800х1560 мм |
| --- | --- |
| Вес | 270 кг |
| Напряжение электросети | 330В / 3 фазы |
| Потребляемая мощность | 13,4 кВт |
| Размер термоножа | 650х650 |
| Тип используемой плёнки | ПЭ термоусадочный (158,153) |
| Ширина пленки | до 850 мм |
| Производительность | До 400 уп/час |

Дополнительная информация

| Ширина шва | не менее 2мм |
| --- | --- |
| Вход в термотуннель | 720х480 |
| Длина термотуннеля | 1145 |
| Ширина конвейера | 476-18 |
| Длина конвейера | 1750 |
| Длина приемного рольганга: | До 800мм |
| Валы рольгангов: | 17 мм. / межосевое расстояние – 50 мм. |
| Валы конвейера: | 7 мм / межосевое расстояние – 38.1 мм |
| Электромагнитные фиксаторы ножа | (2 шт.) по желанию заказчика – бесплатно |
| Аппарат в разборном виде | 3004х800х1030 |

Размотка пленки с двойной перфорацией.

Электромагнитные фиксаторы ножа (2 шт.) по желанию заказчика – бесплатно.

Цена, включая НДС 20%: 187000=

Условия оплаты: 50% предоплата, остаточный платеж за пять банковских дней до предполагаемой даты отгрузки

Срок поставки: 20 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика

Цена включает в себя доставку до склада Покупателя в пределах Санкт-Петербурга

Гарантия: 12 месяцев

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/