| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение №

Термоножи АП-М1 РЭМ-1100, АП-М1 РЭМ-1300

ТПЦ АП 550М1 РЭМ -1100 (Термонож)

Упаковочный термонож для формирования транспортной и защитной упаковки в полиэтилен.

Технические характеристики:

| Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 1360х1150х1800 |
| --- | --- |
| Длина реза-запайки, мм | 1100 |
| Вес, кг | 80 |
| Напряжение электросети, В | 220 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,0 |
| Тип пленки | ПЭ т/у |
| Высота продукта max, мм | 200 |
| Рольганг до ножа, мм | 580х1560 |
| Рольганг после ножа, мм | 530х1560 |
| Диаметр вала, мм | 33,5 |
| Межосевое расстояние м/у валами, мм | 80 |

Цена, включая НДС: 114800 руб.

ТПЦ АП 550М1 РЭМ -1300 (Термонож)

Технические характеристики:

| Габаритные размеры /ш.д.в/ | 1560х1150х1800 |
| --- | --- |
| Длина реза-запайки | 1300 |
| Вес | 80 кг |
| Напряжение электросети | 220 В. |
| Потребляемая мощность | 0.7 кВт |
| Тип пленки | ПЭ 102, 153, 108 |
| Высота продукта max. | 200 мм. или по заказу |
| Рольганг до ножа | 580х1560 |
| Рольганг после ножа | 530х1560 |
| Диаметр вала | 33.5 |
| Межосевое расстояние м/у валами | 80 мм |

Цена, включая НДС:

Срок изготовления: 20 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика

Отгрузка осуществляется со склада в Санкт-Петербурге, если иное не оговорено сторонами особо

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д. 18,

лит. А, пом. 120,204

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/