| Дата | 07.03.2023 |
| --- | --- |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Мы выражаем Вам глубокую признательность за интерес, проявленный к нашей компании, и представляем настоящее Коммерческое предложение, в которое в дальнейшем могут быть внесены изменения в соответствии с Вашими пожеланиями и предложениями, согласуемыми в процессе переговоров.

Предлагаем Вам следующее техническое решение для автоматической упаковки Вашей продукции:

- Автоматическая упаковочная линия МАР 200Е. Упаковочный автомат трейсилер для герметичной запайки пластиковых лотков с функцией заполнения газом (модифицированная атмосфера)

Общая принципиальная схема работы линии

Внешний вид и габаритные размеры оборудования, модель autoMAP200E

* Размер указан в миллиметрах и может быть изменён в процессе последующей проработки проекта.

** Приёмный стол является опцией и не входит в базовый комплект поставки данного предложения

Технические характеристики

Описание технических особенностей оборудования

- Ручная загрузка пустых лотков ячейки конвейера подачи - Зона ручного наполнения лотков продуктом. Возможна установка дозирующих устройств – по заказу. - Легко сменяемые размерные матрицы блока запайки лотков - Станция наполнения лотка газом (МА) перед запайкой - Система обрезки излишка пленки - Блок смотки обрезков пленки - Быстрое обслуживание и очистка оборудования с помощью легко снимаемых боковых крышек. - Все рамы и промежуточные элементы из нержавеющей стали AISI 304. - В изготовлении MAP200Е используются полированные материалы для обеспечения безопасности и гигиены в стандартах VDE-CE. - Графический дисплей с сенсорным экраном очень прост в использовании. - Многоязычная программируемая панель управления может поворачиваться в нужном направлении в нормах VDU. - Настраивается до 99 различных технологических программ. - Минимальные и максимальные значения температуры можно контролировать одновременно на сенсорном экране. - На контрольном дисплее отображается рабочий режим установки и возможные ошибки. - При необходимости возможно установить блокировку рабочих параметров с целью устранения ошибок пользователя. - Подсчет продуктов, часов работы, циклов, производственного процесса, ошибок, функций отчеты могут отображаются на панели управления. - Возможность удаленного доступа - Автоматы autoMAP200E оснащаются фотоэлементами для работы на пленке с печатью (работа по «фотометке»)

Автомат легко встраивается в большие комплексные фасовочно-упаковочные пищевые линии

ОПЦИОНАЛЬНО: фидер подачи пустых лотков на подающий конвейер 23.000 евро

Машины серии autoMAP200E имеют международные сертификаты соответствия. Продукция компании APACK сертифицирована по стандартам ISO22000 "Производство продуктов питания" и ISO13485 "Производство медицинского оборудования".

Стандартные матрицы размещения лотков

# Компания APACK гарантирует, что в течение одного года после даты поставки оборудование не имеет дефектов материала или производственных дефектов.

# По вопросам обслуживания, настройки, эксплуатации или ремонта оборудования и любых его компонентов, как в течение гарантийного срока, так и после завершения гарантии, обращайтесь только к производителю оборудования или в соответствующий региональный авторизованный сервисный центр.

ВНИМАНИЕ! КОМПАНИЯ APACK СНИМАЕТ С СЕБЯ ВСЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫЙ ЛЮДЯМ ИЛИ ВЕЩАМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ УСТРОЙСТВА НЕУПОЛНОМОЧЕННЫМ ПЕРСОНАЛОМ.

# Краткая ценовая спецификация

| Кол-во, шт. | ОПИСАНИЕ | Стоимость, евро, DDP Москва |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматическая упаковочная линия autoMAP200E в базовом исполнении | € 98.800,00 |
| 1 | Вакуумная помпа, 205 м3/час | Включено |
| 1 | Комплект оснастки под лоток 210х148х38-100 мм, конфигурация 2.3 | Включено |
| 1 | Отводящий конвейер 2000x400 мм | Включено |
| 1 | Ограниченные пуско-наладочные работы (далее – ПНР) | € 2.400,00 |
| 1 | Инструктаж операторов и технического персонала Покупателя | Включено |

# Габариты оборудования в транспортной упаковке

1) 1 паллет размерами прибл. 5100 х 1700 х 2100 мм, приблизительная масса 1800 кг

2) 1 паллет размерами 2100 х 800 х 1000 мм, приблизительная масса 200 кг

# Общие условия оплаты и поставки предложенного комплекта оборудования

Пуско-наладочные работы:

Ограниченные пуско-наладочные работы продолжительностью не более пяти рабочих дней, включая приезда и день отъезда. В стоимость пуско-наладочных работ (далее ПНР) не включены сопутствующие транспортные и гостиничные расходы, которые должны быть оплачены Покупателем отдельно.

Покупатель несет ответственность за разгрузку оборудования при доставке, распаковке и размещении в месте установки на предприятии Покупателя, а также за подключение оборудования к необходимым коммуникациям, т.е. электричество, воздух, вода и т.д. Подключения должны быть подведены до места установки оборудования до начала ПНР и прибытия инженера-наладчика.

Гарантия:

12 (двенадцать) календарных месяцев. В течение срока действия гарантии, дефектные детали, за исключением нормально изношенных, заменяются бесплатно.

Условия оплаты:

50% - предоплата при заключении договора;

40% - после проведения испытаний (F.A.T.), перед отгрузкой оборудования с завода-изготовителя (Турция);

10% - после завершения пуско-наладочных работ, но не позднее 10 календарных дней с даты доставки оборудования.

Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты

Срок поставки:

приблизительно 50 (пятьдесят) рабочих дней с момента поступления предоплаты и утверждения всех технических деталей проекта.

Заводские приёмные испытания:

Для испытаний на заводе-изготовителе оборудования покупатель должен за собственный счёт предоставить на завод-изготовитель (Турция) необходимое количество упаковочных материалов и, если необходимо, продуктов, которые должны быть предоставлены на завод-изготовитель в течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора поставки оборудования.

Если образцы не будут предоставлены, то завод-изготовитель и Продавец не могут нести ответственность за производительность и качество работы оборудования. Длительность заводского приемочного испытания (далее - F.A.T) - ОДИН ДЕНЬ, если не оговорено иное. Мы настоятельно рекомендуем вам посетить F.A.T.

Если в исключительных обстоятельствах вы не можете присутствовать, видео F.А.Т. испытаний будет отправлено по электронной почте на утверждение перед отправкой, а оборудование будет отправлено на основании дистанционного одобрения (по видеосвязи и видеозаписи) и подписания соответствующего протокола Покупателем.

Срок действия предложения: настоящее предложение действительно до 31.03.2023 г

Мы надеемся, что наше предложение будет встречено Вами одобрительно как в технической, так и в коммерческой своей части.

Мы готовы в любой момент предоставить Вам более детальную информацию по интересующим Вас вопросам.

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д. 18,

лит. А, пом. 120,204

тел. (812) 242-99-17; 939-54-32

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/