| Дата | 16.10.2023 |
| --- | --- |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

## ВО-7 Комбинированный механический инструмент для упаковки (обтяжки) грузов стальной лентой

Инструмент специально разработан для упаковки прочными (жесткими) лентами большой толщины.

Используемая система поэтапной просечки и отрезания ленты (технология "волна") позволяет использовать ленты прочностью до 850 Н/мм², толщиной от 0,4 до 0.8 мм при снижении усилий на прорезной рукоятке в момент скрепления ленты.

Кроме того, эта система позволяет значительно снизить нагрузки на механизм просечки ленты, что увеличивает срок службы инструмента.

## Преимуществами инструмента являются:

-просечной (без скоб) метод скрепления ленты;

-высоконадежная цельнометаллическая конструкция;

-возможность использования широкого ассортимента размеров лент благодаря наличию плавной регулировки;

-возможность использования твердых (нагартованных) лент толщиной до 0.8 мм (прочностью до 1400 кг);

-высокая надежность, использование в конструкции упаковочного инструмента только металлических частей

-усиленный очень надежный механизм натяжения ленты;

-закрытые механизмы натяжения и просечки, предотвращающие попадание в них абразивной пыли;

-удобен для работы в вертикальном положении;

-минимальные затраты на техническое обслуживание (практически не требует смазки);

-простая возможность подтяжки ослабшей в процессе транспортировки ленты;

-эргономичный дизайн; -малый вес

Выполняемые функции:

-натяжение ленты,

-скрепление ленты  просечным методом,

-отрезание ленты.

Производство – Feifer

| Параметры | BO-7PN |
| --- | --- |
| 1. | Ширина используемой ленты, мм | 13,16,19, 20 |
| 2. | Толщина ленты (850 H), мм | 0.4-0.8 |
| 3. | Толщина ленты (1100 H), мм | 0.4-0.63 |
| 4. | Тип соединения | Просечное (без скоб) |
| 5. | Максимальная прочность ленты, Н/мм² | 1100 |
| 6. | Усилие натяжения, Н | От 0 до 5000 |
| 7. | Тип привода | Механический |
| 8. | Вес, кг | 3,8 |
| 9. | Гарантийный срок | 6 месяцев |

# Цена, включая НДС: 78 100 руб.

Срок отгрузки со склада: 3-5 рабочих дней с момента поступления денежных средств

Отгрузка осуществляется со склада в Санкт-Петербурге

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17; 939-54-32

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/