| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение №

# Термотуннель BS-4525A (Производство Китай)

Термотуннель серии BS предназначены для  создания температурного коридора при  упаковке продукции в термоусадочную пленку.

Используется в составе полуавтоматических или автоматических линий. 
Особенностью модели BS-4525A является возможность уменьшения внутренней высоты тоннеля до 150 мм, что позволяет значительно экономить электроэнергию и сокращать время упаковки изделий с небольшой высотой.

| Технические характеристики |
| --- |
| Габариты машины L х W х H (mm) | 1200x650x1100 |
| Размеры термокамеры L x W x H (mm) | 900дx450шx(50-250)в (высота регулируется) |
| Мах. Температура (С) | 200 |
| Скорость конвейера см/сек. | 0 - 10 |
| Высота конвейера над полом (мм) | 700 |
| Рекомендуемый материал | PVC - 0,01-0,06 PP - 0,01-0,04 POF - 0,01-0,03 |
| Вес | 90 |
| Нагрузка на конвейер (кг) | 30 |
| Мощность кВт/час | 6,5 |
| Электропитание | 220/50 |
| Размер продукта (Ш х В), мм | 430 х (40-240) х длина не ограничена |
| Цена: | 1060 $ Оплата по курсу ЦБ на день оплаты |

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/