| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | от Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон |  |

Технико-коммерческое предложение № ________

# Переносная электрическая стреппинг машина

# COLUMBIA DIGIT POWER:

Описание:

Компактная, простая в обращении, работающая на аккумуляторной батарее, машина для обвязки груза с неограниченными габаритами,
С сенсорным управлением.

Функции натяжения, спаивания, обрезки автоматизированы.

Технические характеристики:

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| Производитель | COLUMBIA (Италия) |
| Тип ленты | PP/PET |
| Способ обвязки | АВТОМАТИЧЕСКИЙ |
| Натяжение ленты(КГC) | 354 |
| Натяжение ленты(Н) | 3400 |
| Ширина ленты (мм.) | 16-19 |
| Толщина ленты (мм.) | 0.8-1.3 |
| Способ соединения | СВАРКА МЕТОДОМ ТРЕНИЯ |
| Максимальная скорость протяжки ленты (м./мин.) | 13 |
| Тип обвязываемой упаковки | плоская (мин. шир 120 мм) / круглая (мин. дмр 700 мм) |
| Вес (стандарт) (кг.) | 4.0 КГ (включая вес аккумуляторной батареи) |
| Напряжение сети (В.) | 220 |
| Частота тока (Гц) | 50/60 |
| Фаза тока (Фаза) | 1 |
| Аккумулятор | Li-ion 14.4V-3.0 Ah |

Цена   (в базовой комплектации) – ___________ руб.  на день оплаты 
Срок поставки   10 рабочих дней после оплаты

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/