| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение №

Термоусадочный упаковочный аппарат Compack 7000i

Преимущества этой модели:
   - Для упаковки крупногабаритных продуктов на небольших заводах и предприятиях; 
   - Компактное решение для среднего объёма производства; 
   - Одновременно происходит формирование упаковки и термоусадка; 
   - Нет потребности в высокотемпературном туннеле; 
   - Подстройка к различным продуктам; 
   - Практичное размещение рулона плёнки, лёгкость в разматывании; 
   - Приспосаблиемая длина вставки стола; 
   - Удобная пластина, для разделения слоёв плёнки; 
   - Высокий выход упакованной продукции с низким потреблением энергии; 
   - Перфораторы для микроотверстий выпуска воздуха; 
   - Изменяемые размеры упаковки; 
   - Регулируемая сваривающая планка для разных толщин плёнок; 
   - Легко заменяемые электрические компоненты; 
   - Для легкого перемещения по цеху установлены колёса; 
   - Керамическая основа у лезвия; 
   - Система для одного оператора; 
   - Дополнительный магнитный держатель (MG) контролирует сварку плёнок; 
   - Дополнительный магнитный держатель (MG) контролирует подачу горячего воздуха; 
   - Дополнительный магнитный держатель (MG) даёт оператору преимущество во времени.

Одновременно с циклом можно вставлять в плёнку следующую упаковку.

| Габариты (axbxcxdxexf), мм | 1600x880x1110x830x470 |
| --- | --- |
| Габариты в упаковке, мм | 990x1710x770 |
| Вес без упаковки, кг | 146 |
| Вес в упаковке, кг | 196 |
| Напряжение электросети, В | 220 |
| Установленная мощность, кВт | 4,9 |
| Среднее потребление, кВт | 3 |
| Размер формирователя, мм | 700х540х250 |
| Ширина пленки max, мм | 600 |
| Тип пленки | Poliolefin, PVC |
| Производительность, упак./ч | до 400 |

Цена, включая НДС: 2600 евро по курсу ЦБ на день оплаты

Срок поставки: 5 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/