| Дата |  |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение №

Фасовочно-упаковочный аппарат Д-03-02

Назначение: для весового дозирования сыпучих продуктов с высокой степенью точности.

Дозирование производится в готовые пакеты, коробки, банки и другую тару.

Упаковываемые продукты: крупы, короткорезанные макаронные изделия, орехи, семечки, сахар, сахар, соль, кофе, чай и др. сыпучие продукты.

Устройство дозирующее состоит из:

- бункера;

- 2-х вибролотков;

- платформы с двумя тензометрическими датчиками;

-электронного блока.

С электронного блока задаются параметры для работы дозатора, на дисплее высвечивается текущее значение веса.

Нажатием на педаль подается команда на набор очередной дозы продукта.

Набранная доза сбрасывается в готовую тару.

Принцип действия аппарата основан на преобразовании усилий от поступающего в ковш продукта в электрический сигнал с помощью тензометрического датчика.

Сигнал от тензодатчика преобразуется в цифровой и высвечивается на цифровом индикаторе, сравнивается с заданным значением массы дозы, по достижении которого отключается загрузочное устройство.

Технические характеристики:

Производительность, уп/мин……до 25

Емкость бункера, л…….………….…68

Класс точности по ГОСТ10223………1

Вес дозы продукта, кг ……….. 0,01 – 2

Электропитание,………………….220В

Номинальная потребляемая

мощность, кВт……………... не более 1

Габариты, мм..…………..600х800х1500

Масса, кг…………….………………..90

ЦЕНА, включая НДС: 305 000 руб.

Доп. опции для фасовки штучных продуктов, предметов:

Сменная воронка под другой размер горловины – 10000 руб.

Условия оплаты: 50% предоплата, оставшиеся 50% за десять рабочих дней до отгрузки

Срок изготовления: 25-30 рабочих дней с момента поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д. 18,

лит. А, пом. 120, 204

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/