| Дата | 29.01.2024 |
| --- | --- |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Фасовочно-упаковочный аппарат Д-03 (серия 138.50)

ковшовый пневматический

Назначение: для весового дозирования сыпучих продуктов с высокой степенью точности. Дозирование производится в готовые пакеты, коробки, ведра, и др. готовую тару.

Дозатор имеет пневмопривод на ковш, потому требуется подача сжатого воздуха.

Упаковываемые продукты: крупы, короткорезанные макаронные изделия, орехи, семечки, сахар и т.д.

Устройство дозирующее. Состоит из:

-бункера,

-вибролотка,

-весового ковша с тензометрическими датчиками и

-электронного блока.

С электронного блока задаются параметры для работы дозатора, на дисплее высвечивается текущее значение веса.

Набранная доза сбрасывается по продуктопроводу в пакет, закрепленный на воронке.

Технические характеристики:

Производительность, доз/мин………….…до 10

Емкость бункера, л……………………............90

Объем взвешивающего ковша, л …..…....…...16

Вес дозы взвешиваемого продукта, кг…  0,3 -12

Электропитание, В………………………..….220

Номинальная потребляемая мощность, Вт

………………………………...…… не более 150

Габариты, мм ………….………..900х710х1720

Масса, кг………………………………………..90

Давление воздуха в пневмоцистами, Мпа…...0,6                                                    (кгс/см3) …………………………….…ЦЕНА, включая НДС: 484 000 руб.

2. Подающий конвейер ТР:

Предназначен для подъема и подачи сыпучих пищевых продуктов в приемный

бункер дозатора.

Транспортер снабжен системой поддержания уровня продукта в бункере дозатора.

Технические характеристики:

Мощность электродвигателя                 0,37 кВт

Электропитание                                       380в

Потребляемая мощность                         0,4 КВт

Высота подъема продукта                      1820 мм

Производительность                           до 50 кг/мин

Лента                                                         400мм

Габариты (ДхШхВ), мм:                   2380х1645х704

Масса                                                           70 кг

ЦЕНА, включая НДС: 363 000 р.

3. Бункер-питатель БП:

Бункер-питатель предназначен для подачи сыпучих пищевых продуктов к загрузочному транспортеру.

Обеспечивает: транспортирование сыпучих продуктов и плавную регулировку скорости подачи продукта на загружной транспортер.

Технические характеристики:

Электропитание 220 в;

Потребляемая мощность 0,15кВт;

Вместимость бункера 250л;

Масса 85 кг;

Габариты:1370х1060х1000;

Производительность до 50 кг/мин;

ЦЕНА, включая НДС: 236 000 р.

4. Отводящий автоматический транспортер с запаивающей машиной

Мешок с продуктом автоматически продвигается по транспортеру от дозатора до запаивающей машины.

Длина 1,5 метра.

Запаивающая машина расположена на регулируемой стойке.

Ширина запаивающей губки до 500 мм (или под заказ)

Рисунок может немногим отличаться от фактического.

ЦЕНА, включая НДС: 510 400 р.

Условия оплаты: 50% предоплата, оставшиеся 50% за десять рабочих дней до отгрузки

Срок изготовления: 50-55 рабочих дней с момента поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит. А, пом. 120, 204

тел./факс (812) 242-99-17; 242-99-18

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/