| Дата | 29.01.2024 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение №

Для фасовки сыпучих продуктов в готовые мешки предлагаем приобрести:

1. Фасовочно-упаковочный аппарат ТК Д-03 (серия 138 платформа)

Назначение: для весового дозирования сыпучих продуктов с высокой степенью точности.

Дозирование производится в готовые пакеты (н-р размеры готовых бумажных пакетов по ГОСТ 2226-88 от 120х85х310 до 250х120х400), а также в коробки, банки и др.

Упаковываемые продукты: крупы, орехи, семечки, сахар, пряники, пельмени, сухари, торф, почвогрунт и другие сыпучие продукты.

Устройство, дозирующее состоит из:

-бункера,

-вибролотка,

-платформы с двумя тензометрическими датчиками и

-электронного блока.

Принцип действия машины основан на преобразовании усилий от поступающего на весовую платформу продукта в электрический сигнал с помощью тензометрического датчика. Сигнал от тензодатчика преобразуется в цифровой и высвечивается на цифровом индикаторе, сравнивается с заданным значением массы дозы, по достижении которого отключается загрузочное устройство.

С электронного блока задаются параметры для работы дозатора, и высвечивается на дисплее текущее значение веса.

Нажатием на педаль подается команда на набор очередной дозы продукта. Набранная доза опускается по лотку в стоящий на весовой платформе готовый пакет.

Регулировка по высоте мешка производится перемещением весовой платформы по стойке дозатора дискретно.

Машина имеет электропривод.

2. Подающий конвейер Т-01

Транспортер предназначен для подъема и подачи сыпучих пищевых продуктов в приемный бункер дозатора.

Транспортер снабжен системой поддержания уровня продукта в бункере дозатора.

Технические характеристики:

Мощность электродвигателя 0,37 кВт;

Электропитание 380в;

Потребляемая мощность 0,4 КВт;

Высота подъема продукта 1820 мм;

Габариты, мм: высота 2380х длина 1645 х ширина 704;

Масса 70 кг;

Производительность до 50 кг/мин;

ЦЕНА, включая НДС: 363 000 р.

3. Бункер-питатель БП-01

Бункер-питатель предназначен для подачи сыпучих пищевых продуктов к загрузочному транспортеру.

Обеспечивает: транспортирование сыпучих продуктов и плавную регулировку скорости подачи продукта на подающий конвейер.

Технические характеристики:

Электропитание 220 в;

Потребляемая мощность 0,15кВт;

Вместимость бункера 250л;

Масса 85 кг;

Габариты:1370х1060х1000;

Производительность до 50 кг/мин;

ЦЕНА, включая НДС: 236 000 р.

Условия оплаты: 50% предоплата, оставшиеся 50% за десять рабочих дней до отгрузки

Срок изготовления: 50 рабочих дней с момента поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика

Доставка до склада Покупателя в стоимость не входит и оговаривается отдельно

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит. А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/

Технические характеристики:

Производительность, доз/мин…………до 10

Доза 20 кг - 3 уп/мин

Емкость бункера ……………………110 л.

Класс точности по ГОСТ 10223…………...1

Вес дозы взвешиваемого продукта 0,1-12 кг

Погрешность 0,2%		                                 Электропитание, В……………………….220

Номинальная потребляемая мощность, кВт

…………………………………не более 500 Габариты, мм ………………..810х650х1530

Масса, кг…………………………………..50

Степень защиты оболочек электротехнических

изделий …………………IP54

Шум, дБа, не более……………………….80

Вибрации, дБ, не более ………………….118

ЦЕНА, включая НДС: 400 000 руб.