| Дата | 29.01.2024 |
| --- | --- |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение

# Машина фасовочная Д-03 (серия 168Л) с объемным ленточным дозатором на раме

Назначение: Объёмный ленточный дозатор предназначен для фасовки земли, торфа, грунта, удобрений в готовые пакеты и мешки

Объем дозы регулируется в пределах от 0,5 до 30 литров за одну подачу. Параметры для работы задаются с пульта. Команда на подачу дозы осуществляется нажатием на педаль. При этом дозируемый продукт подается по ленте и падает через воронку в подставленную тару. По требованию заказчика изготавливаются сменные воронки под различную тару, столик с регулировкой по высоте. Дополнительно дозатор комплектуется загрузочным транспортером, который обеспечивает заданный уровень продукта в бункере дозатора. Поддержание уровня необходимо для точного дозирования.

Технические характеристики:

| Производительность, уп/мин | До 10 |
| --- | --- |
| Объем дозы фасуемого продукта, л | 0,5-30 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,5 |
| Объем бункера, л | 100 |
| Электропитание, В | 380/220-50 Гц |
| Вес, кг | 350 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 1400х1600х2100 |
| Рабочее давление в пневмосистеме, МПа | 0,6-0,8 |
| Расход воздуха, л/мин | 50 |

Погрешность дозирования: дозирование объемное, поэтому параметры настраиваются с погрешностью дозирования 0%-1%

Обслуживающий персонал: 2 человека (1 человек на подаче продукта, 2-й на дозировке).

Цена, включая НДС: 787 000 руб.

2. Подающий транспортер (скребковый)

Транспортер предназначен для подъема и подачи продуктов в приемный бункер дозатора автомата.

Транспортер снабжен системой поддержания уровня продукта в бункере дозатора.

Технические характеристики:

Мощность электродвигателя        0,37 кВт;

Электропитание                             380в;

Потребляемая мощность               0,4 КВт;

Высота подъема до                        2790 мм

Габариты:

- высота                               3 320 мм

- длина (проекция на пол) 4 200 мм

- ширина                              1 200 мм

Масса не более                               100 кг;

Производительность до                100 кг/мин

Ременная тяга

Цена, включая НДС: 448 000 руб.

3. Транспортер для выгрузки пакетов уплотняющий

Транспортер предназначен для уплотнения продукта в пакете

Устройство и принцип работы

Транспортёр состоит из следующих основных узлов:

1 -   нижний конвейер;

2 -   верхний конвейер;

3 -   рама регулируемая;

4-   привод с мотор-редуктором;

5 -   регулировки зазора между конвейерами;

6 -   ролики перфоратора;

7 -   направляющие ограничители;

8  -   пульт управления.

Пакет с продуктом после фасовочно-упаковочного автомата падает на полотно нижнего (отводящего) конвейера и движется по нему снизу-вверх. Пакет попадает в зазор между нижним и верхним (уплотняющим) конвейерами. Зазор устанавливается клином, с уменьшением к выходу. Верхний транспортер за счет своего веса и пружин выдавливает воздух из пакета. Воздух выходит через отверстия на боковых гранях пакета, которые прокалываются двумя роликами (перфораторами).

В данном коммерческом предложении представлена максимальная комплектация упаковочной линии. По желанию покупателя линия может поставляться в произвольной комплектации.

Срок изготовления: 50-55 рабочих дней с момента поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика

Условия оплаты: 50% предоплата, оставшиеся 50% за пять рабочих дней до планируемой даты отгрузки.

Пуско-наладочные работы и доставка до адреса Покупателя в стоимость оборудования не входят и оговариваются отдельно

С уважением Ирина Александровна

+7-921-405-39-42

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д. 18,

лит. А, пом. 120,204

тел. (812) 242-99-17; 939-54-32

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/

Технические характеристики:

Скорость движения ленты                  0,3 м/с

Мощность электродвигателя             0,8 кВт

Электропитание                                  380 В

Габариты                                   2250х950х1200;

Потребляемая мощность                    0,5 кВт;

Масса                                                    160 кг;

Цена, включая НДС: 472 000 руб.