| Дата |  |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение №

Фасовочно-упаковочный аппарат Д-03 (сер.52.17)

Назначение: для весового дозирования сыпучих продуктов с высокой степенью точности.

Дозирование производится в готовые пакеты (н-р размеры готовых бумажных пакетов по ГОСТ 2226-88 от 120х85х310 до 250х120х400), а также в коробки, банки и др.

Упаковываемые продукты: крупы, орехи, семечки, сахар, сахар, соль, кофе, чай, торф, почвогрунт и др. сыпучие продукты.

Устройство дозирующее состоит из:

-бункера;

-вибролотка;

-взвешивающего ковша;

-электронного блока.

С электронного блока задаются параметры для работы дозатора, на дисплее высвечивается текущее значение веса.

Нажатием на педаль подается команда на набор очередной дозы продукта.

Набранная доза сбрасывается в готовую тару.

Принцип действия аппарата основан на преобразовании усилий от поступающего в ковш продукта в электрический сигнал с помощью тензометрического датчика.

Сигнал от тензодатчика преобразуется в цифровой и высвечивается на цифровом индикаторе, сравнивается с заданным значением массы дозы, по достижении которого отключается загрузочное устройство.

Технические характеристики:

Производительность, уп/мин……до 10

Емкость бункера, л…….………….…68

Класс точности по ГОСТ10223………1

Вес дозы продукта, кг ……….. 0,01 – 2

Электропитание,………………….220В

Номинальная потребляемая

мощность, кВт……………... не более 1

Габариты, мм..…………..600х600х1500

Масса, кг…………….………………..80

ЦЕНА, включая НДС: 303 000 руб. напольный

ЦЕНА, включая НДС: 290 000 руб. настольный

Доп. опции для фасовки штучных продуктов, предметов:

Сменная воронка под другой размер горловины – 12000 руб.

Условия оплаты: 50% предоплата, оставшиеся 50% за десять рабочих дней до отгрузки

Срок изготовления: 25-30 рабочих дней с момента поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика

Доставка до склада Покупателя в стоимость не входит и оговаривается отдельно

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д. 18,

лит. А, пом. 120, 204

тел. (812) 242-99-17; 939-54-32

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/