| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | от Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 670-88-42 |

Технико-коммерческое предложение № ________

# Автоматический упаковщик чая в фильтр пакет 
и в индивидуальную упаковку DXDC-18

Машины разработаны для фасовки-упаковки сыпучих продуктов в фильтр-пакеты. Идеально подходят для упаковывания различных заварных напитков, чая, цветочного чая, различных медицинских трав (сборов) для заваривания и т.д.

Машины полностью автоматизированы, выполняют полный цикл упаковки продукта: формирование пакетика-дозирование продукта-запайка пакетика-обрезание пакетика (или перфорированный прорез). В качестве упаковочного материала используется фильтр бумага. Машины работают только от электрической сети.

DXDC-18 Машина разработана для упаковки сыпучих продуктов, таких как чай, сушеные травы, фито-смеси и пр. Дозировка продукта происходит за счет объемно-ротационного дозатора. Упаковка продукта происходит в несколько этапов: из рулона фильтр бумаги формируется пакетик, дозатор отмеряет нужное количество продукта и скидывает дозу в пакет, далее машина вваривает ниточку к пакетику и приклеивает ярлычок, пакетик запаивается. Далее готовый пакетик из фильтра бумаги с ниточкой и ярлычком упаковывается в индивидуальный пакетик из термосвариваемого комбинированного материала.

Технические характеристики

| Характеристики | DXDC-18 |
| --- | --- |
| Напряжение (В/Гц) | AC 220/50 |
| Мощность (Вт) | 2800 |
| Производительность (пакетов/мин) | 30-45 |
| Упаковочная емкость (мл) | 1.5-8 |
| Размеры внутреннего пакета (мм) | (Д)55-80 * (Ш) 47-70 |
| Размеры внешнего пакета (мм) | (Д) 75-100 * (Ш) 60-90 |
| Длина нитка (мм) | 160 |
| Размеры ярлыка (мм) | 20*20 |
| Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм) | 1800*600*1800 |
| Вес нетто (кг) | 650 |
| Форма пакетов |  |

Цена, включая НДС: 16439$

Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты

# Условия оплаты: согласно заключённому договору

Срок поставки: согласно заключённому договору

Отгрузка осуществляется до склада Покупателя в Санкт-Петербурге, если иное не оговорено сторонами особо

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский  пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел.(812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/