| Дата |  |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| Контактное лицо | Ирина Александровна |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение №

ПЕРЕНОСНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО H-45L “HELIOS”

ДЛЯ ОБВЯЗКИ ПЛАСТИКОВЫМИ ЛЕНТАМИ.

Ручной стреппинг-инструмент производства компании Transpak H-45L “HELIOS” – это быстрое и экономное решение для обвязки упаковок или паллет. Данный инструмент удобен тем, что может использоваться как стационарно, так и переноситься на расстояние непосредственно к грузу, который необходимо обвязать, благодаря мощному аккумулятору. Эргономический дизайн стреппинг-инструмента обеспечивает его легкое и долгое использование на протяжении рабочих часов.

Стреппинг-инструмент H-45L “HELIOS” автоматически осуществляет натяжение, сварку и обрезку ПП и ПЭТ лент. Концы ленты скрепляются с помощью технологии сварки трением.

| Технические характеристики Н-45L |
| --- |
| Тип скрепляемых лент | полипропилен и полиэстер |
| Ширина лент | 9, 12 и 16 мм |
| Толщина лент | 0,50÷1,05 мм (ПЭТ) и 0,55÷1,05 мм (ПП) |
| Максимальное натяжение обвязки | 220 кг/2200 N |
| Максимальная скорость натяжения | 270 мм/сек. |
| Способ натяжения ленты | автоматический |
| Время перезарядки аккумулятора | 15-30 мин |
| Вес (с аккумулятором) | 4,26 кг |
| Тип аккумулятора | 14,4 Vdc 4.0 Ah Li-Ion |
| Цена с учетом НДС | 156300руб. |

Настройки

Время сварки

Возможность регулировать время сварки позволяет настроить время сварки в зависимости от типа и качества ленты, обеспечив наивысшее качество сварочного шва.

Сила натяжения ленты

Сила натяжения ленты легко регулируется посредством ручки. Правильное натяжение гарантирует идеальную фиксацию груза.

Питание инструмента от аккумулятора

Инструмент Н-45 независим от каких-либо источников питания, так как оснащен аккумулятором. Инструмент готов к работе в любом месте. Большая емкость аккумулятора обеспечивает до 550 циклов обвязки при работе с ПП лентой и до 300 циклов обвязки при работе с ПЭТ лентой. Ресурс аккумулятора составляет минимум 1000 зарядок.

Может работать в любом пространственном положении.

*В комплект входит – обвязочное устройство, 1 аккумулятор, зарядное устройство для аккумулятора.

Дополнительный аккумулятор: по запросу

Срок отгрузки со склада в СПб: 5 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика

Условия оплаты: 100% предоплата

Все цены включают НДС 20%

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17; 242-99-18

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/