| Дата |  |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| Контактное лицо | Ирина Александровна |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение №

Itatools ITA 12 - пневматический инструмент для обвязки пластиковой лентой от 16 до 19 мм

Производство – фирма Itatools (Италия)

Пневматический инструмент для упаковки полиэстеровой лентой без использования скоб.

Тип ленты - Полиэстер

Преимущества применения:

- Очень высокая надежность

- Легкость в работе

- Удобная регулировка времени сварки и силы натяжения

- Высокая скорость упаковки

- Соединение ленты методом сварки (нет необходимости в крепежных изделиях)

- Сварка трением обеспечивает высокую прочность соединения ленты

- Мощное натяжение ленты

| Модель | Тип ленты | Ширина ленты | Толщина ленты | Скорость натяжения | Максимальная сила натяжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITA12 / 16-19мм | PET | 16-19 мм | 1-1,4 мм | 6 м/мин | 5000Н |
| ITA12 / 19мм | PET | 19 мм | 1-1,4 мм | 4 м/мин | 6000Н |

Технические характеристики

| Размеры (Д х Ш х В) | 300 х 150 х 175 мм |
| --- | --- |
| Вес | 5,1 кг |
| Давление воздуха | 4,5 - 7 бар |
| Расход воздуха | 14 л/сек |
| Максимальная сила натяжения | 5000Н (ITA12 / 16-19мм) 6000Н (ITA12 / 19мм) |
| Скорость натяжения | 6 м/мин (ITA12 / 16-19мм) 4 м/мин (ITA12 / 19мм) |
| Метод соединения ленты | сварка трением |
| Тип ленты | полиэстеровая (PET) |
| Толщина ленты | 1-1,4 мм |
| Эффективность соединения | 80% от максимального усилия на разрыв(в зависимости от типа ленты) |

# Цена, включая НДС 20%: 3090 евро по курсу ЦБ на день оплаты.

Срок отгрузки со склада в Санкт-Петербурге: 3 рабочих дня с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/