| Дата | 10.08.2023 |
| --- | --- |
| От кого | от Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | +7-921-405-39-42 |

# Ручной клипсатор Молния-3 для пакетов

Назначение:

Ручной клипсатор Молния-3 предназначен для различных мягких упаковок (пакетов, сеток, мешков и т.п.) способом пневматического клипсования. Благодаря такому способу упаковки продукция приобретает празднично-подарочный вид.

Вместе с этим на клипсе способом термотрансферной печати отмечается дата упаковки продукта (шесть, восемь цифровых разрядов).

При термотрансферном способе печать происходит путём нанесения оттиска нагретых цифр ч\з печатающую ленту (длина около 100 м), которая рассчитана ориентировочно на 10000 оттисков.

Количество устанавливаемых символов - 8 (но можно увеличить до 12).

Этот способ печати имеет преимущество по сравнению со струйными принтерами, а именно:

- нет картриджа с чернилами, которые имеют особенность смазываться при нанесении, забивать сопла печатающего устройства,

-  нет печатающей головки, которую необходимо периодически чистить.

Блок термотрансферной печати (ТТП) даты машин «Молния-3» является двухприводным, т.е. функция нанесения даты (горячий штамп) и функция протяжки печатной термоленты выполняется двумя разными пневмоцилиндрами, работающими в противофазе.

Кроме этого, блок ТТП даты снабжен контроллером управления нагревом, датчиком температуры, экраном индикации, текущей и заданной температур, патроном нагрева.

Благодаря двухприводной кинематической схеме, скорость печати даты, как минимум, в два раза выше, чем у одноприводного датера, используемого большинством отечественных производителей клипсаторов, поскольку в конструкции последнего предполагается, что один цилиндр должен последовательно выполнить две работы – нанести дату и протянуть печатную термоленту.

Следует отметить, также, что двухприводный датер имеет более высокую контрастность отпечатка даты (рис. слева), поскольку у штампа больше времени на экспозицию и нет смазывания отпечатка из-за краевых эффектов, которые часто встречаются в работе одноприводных датеров (например, цилиндр не успевает отвести на достаточное расстояние горячий штамп от расплавленного отпечатка, но уже подхватывает и тянет термоленту).

Пропускная способность «Молний» моделей 1, 2 и 3 по скорости формирования клипс, составляет не менее 60 клипс в минуту.

На практике производительность клипсующей машины как человеко-машинной системы всегда ниже и упирается в физические данные и навыки оператора.

Ручной клипсатор Молния-3 изготавливается в напольном варианте (на ножке-опоре).

Внутренняя часть клипсатора закрывается декоративным кожухом-глушителем.

Функционально клипсатор можно разделить на 3 основных блока:

- блок формирования и постановки клипсы (выполнен на базе главного цилиндра);

- блок протяжки клипсовой ленты (выполнен на базе цилиндра механизма протяжки и обгонного подшипника);

- блок нанесения даты.

Старт рабочему процессу постановки клипсы дается нажатием на управляющий курок, выполненном на базе спускового управляющего клапана и утопленном в прорези захватов клипсатора.

Нажатие на управляющий курок осуществляется горловиной упаковочного пакета при перемещении горловины пакета в прорези захватов.

При открывании защитного кожуха-глушителя работа клипсатора блокируется, т.е. устройство не функционирует благодаря концевому выключателю на базе клапана.

Технические характеристики ручного клипсатора Молния-3

- номинальное рабочее давление, кПа                                                               400 – 600

(штуцер присоединения воздушной магистрали с наружным диаметром 8 мм)                                                               - длительность рабочего цикла (начало и конец формирования клипсы), с:  0,5 – 0,7 
- ширина прохода для клипсы, мм, не менее:                                                          8
- суммарный рабочий объем пневмоцилиндров, куб. см:                                     150 
- вес клипсатора (без бобины и опоры-подставки), кг:                                           20 
- габаритные размеры (ДхШхВ), м:                                                                     0,7х0,7х1,1

Цена, включая НДС:

МОЛНИЯ-3 (блок ТТП даты с контроллером управления и экраном индикации температуры, набор цифр 79 шт, материал пуансонов – латунь, размер 3мм) -  193000=00

МОЛНИЯ-3 (блок ТТП даты с контроллером управления и экраном индикации температуры, набор цифр 57 шт, материал пуансонов – латунь, размер 4мм) -   206200=00

Срок изготовления: 5 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика

Доставка до склада Покупателя в стоимость не входит и оговаривается отдельно

Расходные материалы:

Лента для клипсатора 0,6х600м - 1550 руб./рул. (кратно коробке. В коробке 5 шт.)

Заказ от 10 роликов (2 коробки)

Лента маркировочная (черная) для Молния-3 (Длина 122м, ширина ленты 30мм) – 560руб.

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17; 939-54-32

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/