| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | от Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | +7-921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение № ________

# Фасовочный автомат MPR-Саше Aqua 
(саше-пакет три и четыре шва)

Описание

Фасовочный автомат MPR-Саше-Aqua вертикального типа.

Предназначен для порционной фасовки и упаковки жидких, пастообразных, гелеобразных продуктов в 3-х шовные и 4-х шовные пакеты саше с использованием фотометки методом объемного дозирования.

Упаковочные материалы:

различные полимерные пленки и ламинированные термосвариваемые материалы, такие как фольга/ПЭ, бумага/ПЭ, ПП/ПЭ, ПЭТ/ПА/ПЭ, ПЭТ/ПЭ и тд.).

Вид дозатора – жидкостный пневматический (поршневого типа).

Фасуемый продукт под действием разряжения, создаваемого поршнем дозатора, заполняет собой заданный объем цилиндра. Затем клапан дозатора переключается в режим сброса, и сырьевой компонент выдавливается в заранее подготовленный пакет с последующей его запайкой. Весь цикл проходит в полном автоматическом режиме. Оператор лишь контролирует показания приборов и наполняет загрузочный бункер сырьем. Данный фасовочный автомат широко применяется на производствах пищевых продуктов, химических производствах, в фармацевтической промышленности, косметической промышленности и многих других отраслях.

Преимущества

Все детали станка, контактирующие с продуктом, выполнены из нержавеющей стали, что позволяет использовать станок как для работы с пищевыми продуктами, так и с агрессивными.

Автомат оснащен встроенным счетчиком пакетов и функцией остановки и паузы на заданном кол-ве.

Рама станка изготавливается из высокопрочного алюминиевого профиля, что исключает коррозию и значительно снижает массу станка.

Питание станка осуществляется от сети 220В, что дает возможность использовать данный фасовочный автомат в любых помещениях с отсутствием сети 380В.

Привод поршня дозатора осуществляется с помощью сжатого воздуха. Это обеспечивает высокую точность дозирования и помогает добиваться хороших показателей производительности. Требования по подключению сжатого воздуха минимальны.

На данном автомате успешно используется новая система регулирования термического нагрева сварочных колодок.

Она позволила снизить диапазон колебаний температуры до минимальных значений, это существенно улучшает стабильность работы автомата при эксплуатации его в проветриваемых помещениях и помещениях с нестабильной температурой окружающей среды.

Технические характеристики

| Габариты | 1750-800-700 мм |
| --- | --- |
| Масса | 160 кг |
| Напряжение | 220 В |
| Потребляемая мощность | 1,25 кВт |
| Давление сжатого воздуха в системе | 0,6 МПа |
| Расход воздуха | до 100 л/мин |
| Объем фасуемого продукта | 2-100 мл |
| Объем загрузочного бункера | 18 л |
| Производительность | до 30 уп/мин |
| Ширина упаковки | 20-130 мм |
| Длина пакетов | 40-150 мм |

Базовая комплектация

- Жидкостной пневматический дозатор поршневого типа

- Узел формирования пакета из упаковочного полотна

- Узел автоматической размотки упаковочного полотна

- Узел гравитационного натяжения упаковочного полотна

- Датчик фотометки

- Узел термической сварки с ПИД-регулированием

- Узел протяжки упаковочного полотна

- Отрезной нож

- Счетчик пакетов с функцией паузы на заданном количестве

- Регулятор скорости

- Инструкция на русском языке

Дополнительные опции

- Дополнительный комплект губок узла термосварки: 30000 руб.

- Устройство насечки для удобства вскрытия пакета: 3000 руб.

- Термотрансферный принтер (печать даты и номера партии на пакете): 53000 руб.

- Пылевая защита электроники станка (для агрессивных производств): 15000 руб.

- Нержавеющее исполнение (для агрессивных производств): 95000 руб.

- Отводящий транспортер: 60000 руб.

Цена, включая НДС: 525000 руб.

Срок поставки: 25 рабочих дней с момента поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика. Доставка осуществляется до склада Покупателя.

Условия оплаты: 50% предоплата. Остаточный платеж за пять банковских дней до планируемо даты отгрузки.

Пуско-наладочные работы в стоимость оборудования не входят и оплачиваются Покупателем отдельно. Стоимость данных работ – 7% от стоимости оборудования.

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/