| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | от Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 670-88-42 |

Технико-коммерческое предложение № ________

# Фасовочный автомат MPR-Саше250 (саше-пакет 4 шва)

Фасовочный автомат MPR-Саше250 предназначен для фасовки и упаковки сыпучих порошкообразных и гранулированных продуктов в четырехшовные пакеты типа "саше" без использования фотометки.

Конструктивной особенностью данного фасовочного автомата является использование в качестве нагревательных элементов для термического сваривания упаковочного материала барабанов, которые одновременно осуществляют и протяжку упаковочного материала.

Благодаря данной конструкции достигается максимальная точность сварки упаковочного материала, стабильность работы фасовочного автомата и отсутствие цикличности в работе.

Фасовочный автомат MPR-Саше250 применяется на пищевых и химических и фасовочных производствах.

Очень хорошо автомат зарекомендовал себя при производстве и фасовке чая и травосмесей в составе линии со шнековым смесителем MPR-Микс, программируемым транспортером MPR-Порцион и целлофанатором MPR-Конверт.

Преимущества: Фасовочный автомат MPR-Саше250 изготовлен из качественных комплектующих и износостойких материалов, которые отлично зарекомендовали себя за долгие годы применения и эксплуатации.

Все части фасовочного автомата, контактирующие с продуктом, изготавливаются из нержавеющих материалов. Это позволяет одинаково эффективно использовать аппарат как на пищевых производствах, так и при фасовке агрессивных химических веществ.

Рама станка изготавливается из высокопрочного алюминиевого профиля, что исключает коррозию и значительно снижает массу станка. Питание станка осуществляется от сети 220В, что дает возможность использовать данный фасовочный автомат в любых помещениях с отсутствием сети 380В. Все узлы фасовочного автомата приводятся в движение механическим способом благодаря системе рычажных механизмов, что исключает подключение сжатого воздуха и значительно упрощает процесс эксплуатации. 
Электронная система упрощена до самого возможного минимума. Это позволяет настраивать и эффективно работать на данном оборудовании абсолютно любому человеку.

Все это делает фасовочный автомат MPR-Саше250 идеальным оборудованием для фасовочных и упаковочных производств.

Тип пакета:

Фасовочный автомат MPR-Саше250 - технические характеристики

| Габариты | 1500-510-630 мм. |
| --- | --- |
| Масса | 116 кг. |
| Напряжение | 220 В. |
| Потребляемая мощность | 1,25 кВт. |
| Масса продукта | 1-100 г. |
| Объем загрузочного бункера | 5 л. |
| Производительность | до 150 уп/мин |
| Ширина пакетов | 30-180 мм. |
| Длина пакетов | 56, 68, 85, 113, 170, 340 мм. |

Базовая комплектация

- Объемный роторный (стаканчиковый) дозатор или штучный дозатор

- Узел формирования пакета из упаковочного полотна

- Узел автоматической размотки упаковочного полотна

- Узел гравитационного натяжения упаковочного полотна

- Датчик фотометки

- Узел термической сварки

- Узел протяжки упаковочного полотна

- Отрезной нож

- Счетчик пакетов с функцией паузы на заданном количестве

- Регулятор скорости

- Инструкция на русском языке

Дополнительные опции

- Дополнительная тарель дозатора (изменение объема дозирования) - 15000 руб.

- Дополнительный комплект губок узла термосварки - 30000 руб.

- Нож перфорации (лента готовых пакетов с перфорацией для легкого отрыва) - 5000 руб.

- Нержавеющее исполнение (для агрессивных производств) - 95000 руб.

- Пылевая защита электроники станка (для агрессивных производств) - 15000 руб.

- Отводящий транспортер - 60000 руб.

- Устройство насечки (для удобства вскрытия пакета) - 3000 руб.

- Термотрансферный принтер (печать даты и номера партии на пакете) - 53000 руб.

Цена: 315000 включая НДС: руб.  
Срок поставки:

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/