| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | от Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон |  |

Технико-коммерческое предложение № ________

# Фасовочный автомат MPR-Стик УЗС

# (стик-пакет, пакет-подушка, флоупак с ультразвуковой сваркой упаковочного полотна)

Предназначение:

Фасовочный автомат MPR-Стик УЗС вертикального типа предназначен для фасовки и упаковки сыпучих и гранулированных продуктов в трехшовные пакеты «стик» и «подушка".

Автомат оснащен встроенным счетчиком пакетов и функцией остановки и паузы на заданном количестве.

В отличие от аналогов, производимых в КНР, сварочные губки имеют продольную фрезеровку высокой точности. За счет данной конструкции достигается более быстрая наладка, максимальная точность сварки упаковочного материала и стабильность работы фасовочного автомата. Все это способствует очень высоким показателям производительности оборудования. 

Преимущества:

Все части фасовочного автомата, контактирующие с продуктом, изготавливаются из нержавеющих материалов. Это позволяет одинаково эффективно использовать аппарат как на пищевых производствах, так и при фасовке агрессивных химических веществ. Рама станка изготавливается из высокопрочного алюминиевого профиля, что исключает коррозию и значительно снижает массу станка. Питание станка осуществляется от сети 220В, что дает возможность использовать данный фасовочный автомат в любых помещениях с отсутствием сети 380В. Все узлы фасовочного автомата за исключением привода поршня дозатора приводятся в движение механическим способом благодаря системе рычажных механизмов.

Электронная система проста и понятна. Это позволяет настраивать и эффективно работать на данном оборудовании абсолютно любому человеку. Все это делает фасовочный автомат MPR-Стик УЗС идеальным оборудованием для фасовочных и упаковочных производств.

Технические характеристики

| Габариты | 800*700*1750 мм. |
| --- | --- |
| Масса | 140 кг |
| Напряжение | 220 В |
| Потребляемая мощность | 1,25 кВт |
| Давление сжатого воздуха в системе | 0,6 МПа |
| Расход воздуха | до 100 л/мин |
| Объем фасуемого продукта | 1-100 мл |
| Вид дозатора | Объемный (карусельного типа) |
| Производительность | до 60 уп/мин |
| Ширина пакетов | 20-120 мм |
| Длина пакетов | 30-160 мм |

Базовая комплектация

- Объемный дозатор (карусельного типа)

- Узел формирования пакета из упаковочного полотна

- Узел автоматической размотки упаковочного полотна

- Узел натяжения упаковочного полотна

- Датчик фотометки

- Узел ультразвуковой сварки упаковочного полотна

- Узел протяжки упаковочного полотна

- Отрезной нож

- Счетчик пакетов с функцией паузы на заданном количестве

- Регулятор скорости

- Инструкция на русском языке

Дополнительные опции

- Дополнительная тарель дозатора (изменение объема дозирования) - 15000 руб.

- Дополнительный комплект сварочных колодок - 30000 руб.

- Дополнительное формующее устройство – 15000 руб.

- Нож перфорации (лента готовых пакетов с перфорацией для легкого отрыва) - 5000 руб.

- Нержавеющее исполнение (для агрессивных производств) - 95000 руб.

- Пылевая защита электроники станка (для агрессивных производств) - 15000 руб.

- Отводящий транспортер - 60000 руб.

- Устройство насечки (для удобства вскрытия пакета) - 15000 руб.

- Термотрансферный принтер (печать даты и номера партии на пакете) - 53000 руб.

Цена, включая НДС: 545000 руб., включая НДС

Срок поставки: до 60 рабочих дней

Условия оплаты: 50% предоплата, остаточный платеж – не позднее, чем за пять рабочих дней до отгрузки

Гарантия: 12 месяцев

Отгрузка производится со склада завода-изготовителя (Моск. обл., г. Котельники), если иное не оговорено сторонами особо

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/