| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение №

# Паллетоупаковщик для упаковки в стрейч-пленку Olympic 100

Полуавтоматический паллетоупаковщик Olympic 100  предназначен для обмотки стретч-пленкой помещенных на поддон грузов. Olympic 100  прост в управлении и обслуживании, надежен в эксплуатации, т.к. все электрические компоненты произведены во Франции (SCHNEIDER). Регулировка натяжения пленки осуществляется с помощью фрикционного тормоза (каретка Е), либо посредством моторизированного предварительного растяжения (300% каретки F).  Машина соответствует стандартам ЕС и широко используется в химической, бумажной, пищевой промышленности.

Основные особенности:

- Натяжение пленки регулируется фрикционным тормозом (Растяжение пленки до 100%) или Моторизированным предварительным растяжением (до 300％ с регулируемой скоростью);

- Возврат поворотной платформы в исходную позицию (позиционирование) по окончании цикла работы;

- Плавный запуск и остановка поворотной платформы;

- Цепной привод каретки и поворотной платформы;

- Возможность работы в автоматическом или ручном режиме управления;

- Регулируемое количество обмоток в верхней и нижней части паллеты;

- Предохранительный переключатель для защиты оператора от травм;

- Удобная панель управления для эксплуатации и программирования;

- Определение высоты паллеты посредством фото датчика;

- Накрытие паллеты можно осуществить, прервав цикл обмотки, нажатием кнопки «Пауза»;

- Гарантийный срок эксплуатации – 12 мес.

- Комплект брелоков для дистанционного включения-выключения паллетообмотчика.

Параметры, регулируемые с панели управления:

- Кол-во витков внизу/вверху груза на паллете

- Скорость вращения поворотного стола

- Регулировка скорости каретки раздельная при поднятии/при опускании

- Задержка фотоэлемента (позволяет регулировать верхний перехлест пленки)

- Кнопки ручного управления

Технические характеристики

| Высота колонны | 2,7м |
| --- | --- |
| Макс. скорость вращения платформы | 12 вращений/мин. |
| Макс. вес груза | 2000 кг |
| Диаметр платформы | 1500/1650/1800мм |
| Электрические характеристики | 220 В 50/60 Гц, 1 фаза |
| Потребляемая мощность | 0,8 кВт |
| Двигатель платформы | 220 В, АС, 3 фазы |
| Двигатель каретки | 220 В, АС, 3 фазы |

| Наименование | Цена с учетом НДС, руб. |
| --- | --- |
| Olympic 100E - 2000 kg/ø1.5m/ h2700 mm | По запросу |
| Olympic100E - 2000 kg/ø1.65m/ h2700 mm | По запросу |
| Olympic 100F1 - 2000 kg/ø1.5m/ h2700 mm | 280000= |
| Olympic 100F1-CS- 2000 kg/ø1.5m/ h2700 mm | По запросу |
| Olympic 100E-CS- 2000 kg/ø1.5m/ h2700 mm | По запросу |
| Описание опций: |  |
| Е - каретка с фрикционным тормозом | - |
| F1 – моториз. каретка с предрастяжением до 300% без дверцы | - |
| CS- прижим |  |

Срок поставки: по запросу

Отгрузка осуществляется со склада в Санкт-Петербурге

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/