| Дата | 30.01.2024 |
| --- | --- |
| От кого | от Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

# Термоусадочный упаковочный аппарат РТ-450

Термоусадочный упаковочный аппарат РТ-450 - универсальный упаковочный аппарат, предназначенный для получения потребительской упаковки мелкоштучных изделий в различные виды пленок. Возможна упаковка в миниблоки (метроюниты).

Наиболее популярен среди производителей хлеба, кондитерских изделий и владельцев небольших частных магазинов.

Технические характеристики

| 1 | Габаритные размеры аппарата (ДхШхВ), мм | 2150х600х1400 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Напряжение электросети (В/Гц) | 220/50 |
| 3 | Потребляемая мощность (кВт), не более | 4,0 |
| 4 | Максимальная температура в камере (Сº) | 200 |
| 5 | Ширина пленки (ПП, ПЭ, ПОФ, ПВХ) - полурукав (мм) | 450 |
| 6 | Размер рабочий зоны термоножа (мм) | 540х420 |
| 7 | Размеры входного окна термокамеры (ШхВ), мм | 400х230 |
| 8 | Производительность (уп. /час), не более | 300 |
| 9 | Вес аппарата (кг), не более | 100 |

Цена, включая НДС 20% – 114 320 руб.

Срок изготовления: 5-7 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика

Условия оплаты: 100% предоплата

Доставка до Покупателя в стоимость оборудования не входит и оговаривается отдельно

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит. А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17; 939-54-32

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/