| Дата | 11.03.2024 |
| --- | --- |
| От кого | от Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

# Термоусадочный упаковочный аппарат РТ-550

Термоусадочный упаковочный аппарат РТ-550 (Аналог ТПЦ-450) - идеальна для небольших производств, малогабаритна, универсальна, экономична, не требует высококвалифицированного обслуживающего персонала. Позволяет использовать для упаковки пленку разных толщин (от 40 до 200 мкм)

Технические характеристики

| Габаритные размеры (Д х Ш х В мм) | 1900 х 850 х 1590 |
| --- | --- |
| Входное окно термокамеры (мм) | 520 х 400 |
| Размер каретки (мм) | 585 х 400 |
| Рабочая часть ножа (мм) | 540 |
| Рабочий стол перед термоножом (мм) | 590х400 |
| Мощность (кВт) | 5,4 |
| Напряжение электросети (В) | 220В / 50Гц |
| Размер упаковки (мм) | до 460x400x360 мм |
| Максимальная ширина пленки (мм) | 530 |
| Диаметр рулона пленки мах (мм) | 260 |
| Тип пленки | ПЭ термоусадочная |
| Производительность | до 70 уп./час |
| Время непрерывной работы (час) | 8 |

Цена (включая НДС) –101 910 руб.

Срок изготовления: 5-7 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика

Доставка до склада Покупателя в стоимость не входит и оговаривается отдельно

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит. А, пом. 120,204,

тел. (812) 242-99-17; 939-54-32

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/