| Дата | 22.02.2024 |
| --- | --- |
| От кого | от Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение №

# Термоусадочный упаковочный аппарат РТ-650 с пневмоприжимом (аналог ТПЦ-550)

Термоусадочный упаковочный аппарат РТ-650 с пневмоприжимом-предназначен для упаковки бутылок, коробок, хозяйственных товаров, а также нескольких упаковок в большие блоки. Этот аппарат отличается универсальностью форм упаковки, усиленным конвейером и плавностью регулировки температуры.

Это оборудование пользуется большим спросом у производителей алкогольной и безалкогольной продукции, у поставщиков крупных торговых сетей и на оптовых базах.
Позволяет использовать для упаковки пленку разных толщин (от 40 до 200 мкм) 
Состоит из двух модулей: узел подготовки (термонож) и термокамера.

Технические характеристики

ТЕРМОКАМЕРА

| Габаритные размеры (ДхШхВ) с навесным оборудованием | 2100х1100х1800 (мм) |
| --- | --- |
| Габариты камеры в транспортном состоянии Д х Ш х В | 1750х1100х940 (мм) |
| Размеры входного окна (ШхВ) | 520х400 (мм) |
| Длина камеры | 1100 (мм) |
| Напряжение питания электросети | 380 В/50 Гц |
| Потребляемая мощность | 13,5 Квт |
| Максимальная tº в камере | 200 ºС |
| Тип пленки | ПП, ПЭ, ПВХ, ПОФ |
| Производительность уп./ч. | не более 250 |
| Цена, включая НДС | 141 540,00 |

ТЕРМОНОЖ

| Габаритные размеры (ДхШхВ) с навесным оборудованием, мм | 1300х800х1760 |
| --- | --- |
| Габариты термоножа в транспортном состоянии | 1300х800х1760 |
| Длина рабочей части термоножа, мм | 550 |
| Максимальная ширина пленки, мм | 550 |
| Тип пленки | ПЭ 158,153 |
| Высота продукта max, мм | 380 |
| Стол до ножа (ДхШ), мм | 410х640 |
| Стол после ножа (ДхШ), мм | 550х640 |
| Напряжение питания электросети | 220 В/50 Гц |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,0 |
| Давление сжатого воздуха в пневмосистеме | 6 атм |
| Потребление сжатого воздуха | до 4 л/цикл |
| Вес, кг | 90 |
| Цена, включая НДС | 154 740,00 |

Цена линии, включая НДС 20% – 296 280 руб.

Срок изготовления: 20-25 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Цена не включает в себя доставку до склада Покупателя и оговаривается отдельно

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит. А, пом. 120,204,

тел. (812) 242-99-17; 939-54-32

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/