| Дата | 07.04.2023 |
| --- | --- |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Термоножи: являются составной частью модульной линии для упаковки штучной и групповой упаковки различного спектра продукции в полиэтиленовую пленку.

# Термонож РТ-650Н (пневмонож)

Пневмонож постоянного нагрева.

Длина термоножа 560 мм.

Технические характеристики

| Габаритные размеры (ДхШхВ) с навесным оборудованием, мм | 1300х800х1760 |
| --- | --- |
| Габариты термоножа в транспортном состоянии | 1300х800х1760 |
| Длина рабочей части термоножа, мм | 550 |
| Максимальная ширина пленки, мм | 550 |
| Тип пленки | ПЭ 158,153 |
| Высота продукта max, мм | 380 |
| Стол до ножа (ДхШ), мм | 410х640 |
| Стол после ножа (ДхШ), мм | 550х640 |
| Напряжение питания электросети | 220 В/50 Гц |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,0 |
| Давление сжатого воздуха в пневмосистеме | 6 атм |
| Потребление сжатого воздуха | до 4 л/цикл |
| Вес, кг | 90 |

Цена, включая НДС 20%: 140 680 руб.

Термонож РТ-650НП1 (противовес)

Технические характеристики

| Габаритные размеры (ДхШхВ) с навесным оборудованием | 1000х950х2000 (мм) |
| --- | --- |
| Габариты термоножа в транспортном состоянии | остаются прежними |
| Длина рабочей части термоножа, мм | 550 |
| Максимальная ширина пленки, мм | 550 |
| Максимальная высота продукта, мм | 500 |
| Напряжение питания электросети | 220 В/50 Гц |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,5 |
| Вес, кг | 80 |
| Цена, включая НДС | 73 800,00 |

Термонож РТ-650НП1 (коромысло)

Нож с ручным прижимом постоянного нагрева.

Длина термоножа 560 мм.

Данный аппарат является составной частью модульной линии для упаковки штучной и групповой упаковки различного спектра продукции в полиэтиленовую пленку.

Технические характеристики

| Габаритные размеры (ДхШхВ) с навесным оборудованием. мм | 1350х870х1800 |
| --- | --- |
| Габариты термоножа в транспортном состоянии, мм | остаются прежними |
| Длина рабочей части термоножа, мм | 550 |
| Максимальная ширина пленки, мм | 550 |
| Максимальная высота продукта, мм | 380 |
| Напряжение питания электросети | 220 В/50 Гц |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,5 |
| Вес, кг | 80 |

Цена, включая НДС 20%: 66 360 руб.

Термонож НПН-560

Нож с ручным прижимом постоянного нагрева. Длина термоножа 560 мм.

Данный аппарат является составной частью модульной линии для упаковки штучной и групповой упаковки различного спектра продукции в полиэтиленовую пленку.

| Габаритные размеры (ДхШхВ) с навесным оборудованием | 950х850х850 (мм) |
| --- | --- |
| Габариты термоножа в транспортном состоянии | остаются прежними |
| Размер стола | 660х670 |
| Длина рабочей части термоножа | 520 (мм) |
| Максимальная ширина пленки | 550 (мм) |
| Напряжение питания электросети | 220 В/50 Гц |
| Потребляемая мощность | 0,3 Квт |
| Вес | 30 кг |

Цена, включая НДС 20%: 37980 руб.

Условия оплаты: 100% предоплата

Срок изготовления: 10-25 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика

Доставка до склада Покупателя в стоимость не входит и оговаривается отдельно

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д. 18,

лит. А, пом. 120,204

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/