| Дата | 22.02.2024 |
| --- | --- |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение №

# Термоусадочный упаковочный аппарат РТ-650П

Термоусадочный аппарат РТ-650П (с пневмоножом и толкателем) - предназначен для штучной и групповой упаковки различного спектра продукции в полиэтиленовую пленку. Для работы данного аппарата дополнительно необходим компрессор с ресивером 50-100 литров (производительностью 120 л/мин.).

Технические характеристики

| Габаритные размеры | 3100х1100х2200 мм / 2100х1100х1800+1000х1100х2200 |
| --- | --- |
| Вес | до 250кг |
| Напряжение электросети | 380 В, 3 фазное |
| Потребляемая мощность | 15 кВт |
| Максимальная температура в термокамере | 200 с |
| Максимальная температура термоножа | 180 с |
| Размер упаковки | 380х400х320 мм |
| Тип используемой плёнки | ПЭ термоусадочный (158,153) |
| Ширина пленки | до 520 мм |
| Допустимый диаметр рулона | до 250 мм |
| Допустимый вес упаковки | до 30 кг |
| Толщина используемой пленки | до 120 мкм |
| Рабочее давление в пневмоцилиндре | 4 атм |
| Рабочий расход воздуха | 0.3 куб. м./час |
| Производительность | до 450 уп/час |

Дополнительная информация

| Длина шва | до 520 мм |
| --- | --- |
| Вход в термотуннель | 520х390 |
| Длина термотуннеля | 1140 |
| Ширина конвейера | 480 |
| Стол до термоножа | 410 |
| Стол после термоножа | 470 |
| Конвейер после термотуннеля | 800 |

Цена, включая НДС 20%: от 399 700 руб.

Срок изготовления: 25 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика

Доставка до склада Покупателя в стоимость оборудования не входит и оговаривается отдельно

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит. А, пом. 120,204,

тел. (812) 242-99-17; 939-54-32

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/