| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | от Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон |  |

Технико-коммерческое предложение № ________

# Паллетоупаковщик Saving Machine

Паллетоупаковщик Saving Machine - простая и экономичная машина, проста в обращении, мощная структура, результат обмотки, как на топовых моделях. 

Ко всем преимуществам Simply добавляется каретка с фиксированным предварительным растяжением пленки 250% (в комплекте идут шестерни 150% и 200%, которые можно заменить в любой момент).

### БАЗОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Диаметр поворотного стола - 1500мм

- Макс. вес груза - 1500кг

- Макс. размер паллеты - 800х1200мм

- Макс. высота груза на паллете - 2150мм

- Напряжение / Частота / Фаза - 220В/50ГЦ/1Фаза

- Установленная мощность - 1,0кВт

- Скорость вращения поворотного стола:об/мин - 4-10 об/мин

- Скорость поднятия/опускания каретки: м/мин - 1-4 м/мин

- Тип регулировки натяжения пленки - Фиксированное предрастяжение пленки 250% (150%, 200%, путем замены шестеренок)

- Система компенсации пленки на углах;

- Определение высоты груза на паллете фотодатчиком;

- Регулировка количества витков вверху и внизу поддона

- Плавный старт и фиксированная остановка поворотного стола

- Пуск и остановка машины на заданном уровне (позволяет постепенно загружать товар на паллете и сразу же обматывать его);

- Звуковой сигнал запуска цикла и остановки в фазе;

- Аварийный останов установленный под кареткой с пленкой

### Параметры регулируемые с панели управления

- Кол-во витков внизу/вверху груза на паллете

- Скорость вращения поворотного стола

- Регулировка скорости каретки раздельная при поднятии/при опускании

- Задержка фотоэлемента (позволяет регулировать верхний перехлест пленки)

- Кнопки ручного управления

### Модель ТР с Е-образным столом:

- Диаметр поворотного стола: 1650 мм;

- Грузоподъемность: 1200 кг;

- Максимальные габариты паллет: 1000х1200 мм

- Угол въезда, регулируемый: 90°, 180°, 270°;

### Циклы обмотки:

- Вверх-вниз;

- Только вверх или только вниз;

- Ручной цикл

- Цикл с прокладкой листа

- Цикл с установленной высотой (без фотоэлемента)

- Упаковка слоями

### Дополнительная комплектация

- подъездная рампа (для работы гидравлической тележкой)

### Увеличенные поворотные столы

- 1650 мм / грузоподъемность 2000 кг

- 1800 мм / грузоподъемность 2000 кг

- 2200 мм / грузоподъемность 2000 кг

- Удлиненное основание

- Е-образный стол 1800 мм / грузоподъемность 1200 кг

Габариты оборудования. Поворотный стол 1500мм.

| Наименование | К-во | Цена в Евро с НДС 18% |
| --- | --- | --- |
| Паллетоупаковщик Saving Machine Диам.1500 мм | 1 | 6 220,00 |

Условия поставки: Самовывоз.

Условия оплаты: 100% предоплата

Срок поставки: Наличие на складе

Гарантия: 12 месяцев

Пуско-наладочные работы, обучение:  по согласованию сторон.

Послегарантийное обеспечение осуществляется оригинальными запчастями.

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/