| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | от Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон |  |

Технико-коммерческое предложение № ________

# Паллетоупаковщик Simply / Simply TP

Паллетоупаковщик Simply - бюджетный полуавтоматический обмотчик в стретч-пленку, для стабилизации и укрепления грузов на паллете. 

Оптимальное соотношение цена/качество. 

Имеет большое количество регулировок. 

Несколько уровней доступа. 

Возможность работы без фотоэлемента.

### БАЗОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Диаметр поворотного стола – 1500мм

- Макс. Вес груза – 1500кг

- Макс. Размер паллеты – 800х1200мм

- Макс. Высота груза на паллете – 2150мм

- Напряжение / Частота / Фаза – 220В/50ГЦ/1Фаза

- Установленная мощность – 1,0кВт

- Скорость вращения поворотного стола:об/мин – 4-12 об/мин

- Скорость поднятия/опускания каретки: м/мин – 1-4 м/мин

- Тип регулировки натяжения пленки – Фрикционный тормоз

- Определение высоты груза на паллете фотодатчиком;

- Регулировка количества витков вверху и внизу поддона

- Плавный старт и фиксированная остановка поворотного стола

- Пуск и остановка машины на заданном уровне (позволяет постепенно загружать товар на паллете и сразу же обматывать его);

- Звуковой сигнал запуска цикла и остановки в фазе;

- Аварийный останов установленный под кареткой с пленкой

### Параметры регулируемые с панели управления

- Кол-во витков внизу/вверху груза на паллете

- Скорость вращения поворотного стола

- Регулировка скорости каретки раздельная при поднятии/при опускании

- Задержка фотоэлемента (позволяет регулировать верхний перехлест пленки)

- Кнопки ручного управления

### Модель ТР с Е-образным столом:

- Диаметр поворотного стола: 1650 мм;

- Грузоподъемность: 1200 кг;

- Максимальные габариты паллет: 1000х1200 мм

- Угол въезда, регулируемый: 90°, 180°, 270°;

### Циклы обмотки:

- Вверх-вниз;

- Только вверх или только вниз;

- Ручной цикл

- Цикл с прокладкой листа

- Цикл с установленной высотой (без фотоэлемента)

- Упаковка слоями

### Дополнительная комплектация

- подъездная рампа (для работы гидравлической тележкой)

### Увеличенные поворотные столы

- 1650 мм / грузоподъемность 2000 кг

- 1800 мм / грузоподъемность 2000 кг

- 2200 мм / грузоподъемность 2000 кг

- Удлиненное основание

- Е-образный стол 1800 мм / грузоподъемность 1200 кг

| Диаметр поворотного стола | 1500 / 1650 / 1800 /2200 мм |
| --- | --- |
| Максимальная грузоподъемность | 1500 кг / 2000 кг для диаметра 1650-2200мм |
| Максимальные габариты паллет | 1200 х 800 мм / 1200 х 1000мм / 1200х1200 мм / 1700х1700 мм |
| Макс. высота груза (с паллетом), max | 2750 мм |

| Наименование | Кол-во | Цена в рублях с НДС 18% |
| --- | --- | --- |
| Simply MB 1500mm, Н-2000, 1500кг Simply MB 1500mm, Н-2500, 2000кг Simply MB 1650mm, Н-2000, 2000кг Simply МВ 1650mm, Н-2500, 2000кг Simply МВ 1800mm, Н-2500, 2000кг Simply МВ TP (E-образный вырез) Simply МВ Freezer 1650mm, Н-2000 | 1 1 1 1 1 1 1 | 264000,00 306000,00 283000,00 327000,00 293000,00 439000,00 552000,00 |
| Подъездная рампа (опция) 1500 – 1650мм Подъездная рампа (опция) 1800мм Подъездная рампа (опция) 2200мм | 1 1 1 | 370,00 € 460,00 € 580,00 € |

Условия оплаты: 100% предоплата

Срок поставки:

Гарантия: 12 месяцев

Пуско-наладочные работы, обучение:  по согласованию сторон.

Послегарантийное обеспечение осуществляется оригинальными запчастями.

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/