| Дата |  |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | Веселова Ирина Александровна |
| Контактный телефон | +7-921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение № _________________________________

# ТМ-1Р Термоусадочный упаковочный аппарат

Состав линии:

- ТМ-1Р термонож ручной

- ТМ-1Р термокамера

- ТМ-1Р приемный рольганг с системой охлаждения готовой продукции

Предназначен для упаковки продукции (ПЭТ-тара, канистры, короба, стеклотара, консервы, бутылки на подложке, банки и т.п.) в термоусадочную пленку ПЭ.

Общие характеристики

| Габаритные размеры в рабочем положении, мм (ДхШхВ) | 2900 х 870 х 1680 |
| --- | --- |
| Тип пленки | ПЭ термоусадочный |
| Тип намотки пленки в рулоне | полотно |
| Производительность, уп/час (зависит от габаритов продукции и скорости работы оператора) | До 250 |
| Вес аппарата, кг | 180 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 4 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Характеристики термокамеры |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм | 2180х850х1680 |
| Вес нетто устройства, кг | 150 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 12,2 |
| Параметры электропитания, В/Гц | 380/50 |
| Диапазон регулировки температуры нагрева, °С | 20-220 |
| Размеры конвейера (ДхШ), мм | 1800х550 |
| Скорость движения конвейера, м/мин | 4 |
| Рабочая нагрузка на конвейер не более, кг/м2 | 50 |
| Тип звена конвейерной ленты | пластина |
| Длина камеры, мм | 1200 |
| Размеры проходного окна камеры (ШхВ), мм | 600х400 |
| Максимальные габариты упаковываемой продукции (ДхШхВ), мм | 400х500х380 |
| Характеристики термоножа |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) без пленки, мм | 770х850х1660 |
| Вес нетто устройства, кг | 100 |
| Длина подающего стола, мм | 770 |
| Ширина подающего стола, мм | 765 |
| Размеры рабочей части термоножа, мм | 560 |
| Максимальная ширина пленки, мм | 550 |
| Тип сварки | импульсный |
| Количество нагревательных элементов | 3 |
| Потребляемая мощность в момент включения, кВт | 0,6 |
| Характеристики приемного рольганга |
| Размеры приемного рольганга (ДхШ), мм | 400х540 |

Цена, включая НДС: 267 400 руб.

Срок изготовления: 10 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика

Условия оплаты: 100% предоплата

Доставка до склада Покупателя в стоимость не входит и оговаривается отдельно

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/