| Дата | 06.02.2024 |
| --- | --- |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

ТМ-2 Автомат

Термоупаковочная машина ТМ-2А предназначена для штучной и групповой упаковки различных видов продукции в полиолефиновую термоусадочную пленку, промышленных и пищевых изделий, рыбы, хлеба, мяса, сувениров, фруктов, овощей, кондитерских изделий, полиграфии, парфюмерии, бытовой химии и т. п.

Термоупаковочная машина ТМ-2А это:

-Производительность уп/час 1500 *

-Легкая подстройка к различным видам продукции

-Легкость в настройке под высоту продукции

-Перфорация пленки

- Мобильность, удобство передвижения за счет опорных поворотных колес с тормозом

- Автоматические размотки

-Гарантия 18 месяцев

- Простота установки и обслуживания

- Низкое энергопотребление

Термоупаковочная машина ТМ-2А оснащена:

1.Термоножом постоянного нагрева

2.Автоматической раскаткой пленки с перфорацией

3. Подающим конвейером на котором установлен рассекатель пленки

4. Электрической панелью с элементами управления

5.Промежуточным конвейером

6.Автоматической подмоткой отхода пленки

7. Регулировкой скорости конвейера термокамеры

8. Регулировка скорости обдува термокамеры

9.Поворотными колесами с тормозом для удобства перемещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав и общие характеристики линии:

Производительность линии, уп./час, не более	                            2100

Размеры упаковочной линии в сборе, мм: (Д х Ш х В)	4600 х 1000 х 1500

Вес комплекта, кг	400

Климатическое исполнение по ГОСТ 15.150-69	                            УХЛ-4

Тип блока управления Термокамера/термонож                                раздельный

Максимальные габариты условной упаковки, мм: (Д х Ш х В)	460х 400 х 125

(примечание: при расчете возможности упаковки продукции следует учитывать следующее обязательное условие – максимальный размер изделия должен присутствовать только в одном измерении!)

Характеристики ТМ-2А «Термокамера»:

Исполнение		 модуль

Габаритные размеры в рабочем положении, мм:

длина х ширина х высота	 1800 х 800 х 1200

Вес устройства, кг		 120

Максимальная потребляемая мощность, кВт	                             12

Напряжение питания, В/Гц		 380 / 50

Диапазон регулировки температуры в камере, (С 	 20 – 200

Характеристика ТЭНов, шт. х кВт		 12 х 0,63

Размеры конвейера, мм: (Д х Ш)     	                             1800 х 540

Скорость движения конвейера (регулируемая), м/мин.	  0-8

Тип звена конвейерной ленты		  пластина

Общая рабочая нагрузка на конвейер, кг, не более	  30

Длина камеры, мм		  1200

Характеристики ТМ-2А «Термонож»:

Исполнение	модуль

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм:	1600 х 1000 х 1500

Тип намотки пленки в рулоне	полурукав

Тип сварки	постоянный

Количество нагревательных элементов (обрезка, сварка)	1

Размер рабочей части термоножа, мм	560х460

Потребляемая мощность, кВт	2,8

Давление воздуха в магистрали, Мпа (кг/см²)                                   0,4-0,6 (4-6)

Максимальная ширина пленки, мм                                                    550

Вес устройства, кг, нетто	220

Характеристики ТМ-2А приемный рольганг:

Исполнение	выносной

Габаритные размеры (ДхШ), мм:                                                        500 х 452

Цена комплекта ТМ-2А, включая 20% НДС: 1 373 500 руб.

Условия оплаты: 50% предоплата, остаточный платеж- за пять банковских дней до отгрузки

Срок изготовления: 35 рабочих дней с момента поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика

Доставка до склада Покупателя в стоимость не входит и оговаривается отдельно.

Отгрузка производится со склада завода-изготовителя в г. Орел

Пуско-наладочные работы оплачиваются отдельно по запросу

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит. А, пом.120,204

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/