| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | от Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение № ________

# Стационарная полуавтоматическая стреппинг машина ТР-202MV:

Полуавтоматическая стреппинг машина

TP-202 MV- это высокопроизводительный, надежный, простой и несложный стол, предназначенный для обвязки паллет с грузом.

Обвязка паллет с помощью полуавтоматической стреппинг машины TP-202 MV не требует практически никаких усилий. Достаточно подкатить стреппинг машину TP-202 MV под паллет, после удерживать кнопку пока стреппинг машина не отмотает достаточный отрезок ленты. Обернув лентой, упаковываемый груз необходимо вставить свободный конец ленты в стреппинг машину, пока не сработает автоматический механизм натяжения и сварки.

| Характеристики | Полуавтоматический упаковочный стол TP-202 MV |
| --- | --- |
| Ширина стреппинг ленты | 9 мм -15,5 мм |
| Управление натяжением ленты | механическое |
| Сила натяжения (макс.) | 15-45 кг |
| Напряжение | 110В, 220В, 230 В (50Гц) |
| Мощность | 200 Вт |
| Внутренний диаметр бобины | 200 мм/230 мм/280 мм |
| Вес машины | 90 КГ |
| Габариты | 650x420x85 мм |

Полуавтоматический упаковочный стол TP-202:

- предназначен для обвязки паллет

- прост в работе и обслуживании

- механическая регулировка мощности и натяжения ленты

- энергосберегающий режим: мотор включается только тогда, когда это необходимо (выброс ленты, спаивание ленты)

- удобная панель управления

- очень экономичная и бюджетная модель упаковочного стола

Цена, включая НДС: ТР-202 MV – 163000 руб.

Срок поставки: 5 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Продавца

Цена, включая НДС: TP-202 MVB (с аккумуляторной батареей) – по запросу

Срок поставки: 2 месяца

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/