| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | от Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон |  |

Технико-коммерческое предложение № ________

# Стационарная полуавтоматическая стреппинг машина ТР-501 и ТР-502:

Полуавтоматическая обвязочная машина модели "TP-501/502 GENESIS" производства фирмы "TRANSPAK" (Тайвань) представляет собой полуавтоматическую машину нового поколения для обвязки полипропиленовыми лентами шириной 5÷12 мм.

"TP-501/502 GENESIS" является более усовершенствованной моделью среди полуавтоматических обвязочных машин такого же типа.

На фото – модель ТР-501

Конструкция корпуса очень прочная и надёжная Компактное механическое устройство управления с меньшим на 30% количеством двигающихся деталей по сравнению со стандартными полуавтоматическими обвязочными машинами, что значительно уменьшает потребность в частом техническом обслуживании. В конструкции машины не используются ременные и цепные передачи Соединение концов ленты методом регулируемой температурной сварки Низкошумная сваривающая головка Электронный контроль силой натяжения ленты на панели управления в широком диапазоне от 3 до 45 кг Регулирование длины выброса ленты на панели управления Датчик управления нагревательным элементом узла сварки для обеспечения высокоэффективной и качественной спайки ленты Таймер регулирования времени охлаждения при спайке ленты для обеспечения высокой прочности соединений в спаях при высокой силе натяжения Регулировка высоты рабочего стола в пределах от 780 мм до 950 мм Двигатели и нагревательный элемент, установленные на напряжение 24 В, что обеспечивает высокий уровень безопасности. Блокирующий главный выключатель питания, соответствующий нормам безопасности СЕ и обеспечивающий высокий уровень безопасности работы на машине. Работа двигателя только во время рабочего цикла, что экономит электроэнергию. Установка на колесиках с тормозом для удобного перемещения машины и ее надежной фиксации во время работы

| Технические характеристики |
| --- |
| Скорость обвязки | 2,5 сек/обв. |
| Ширина ленты | 5÷12 мм |
| Регулировка силы натяжения ленты | электронное |
| Сила натяжения ленты max | 3÷45 кг |
| Размер упаковки: |  |
| min | 120 х 30 мм, |
| max | не ограничен |
| Напряжение питания | 220 В (50 Гц) |
| Потребляемая мощьность | 500 Вт |
| Внутренний диаметр бобины ленты | 200мм |
| Вес | 76 кг |

Цена, включая НДС:  1250 $

Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты

Срок поставки:   5 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/