| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | от Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон |  |

Технико-коммерческое предложение № ________

# Стационарная автоматическая стреппинг-машина 
с боковым узлом запайки ленты TP-601Y:

Описание:

TP-601Y - это наиболее мощная машины улучшенной конструкции среди стреппинг-машин данного класса. Оптимальное соотношение цены и качества.

TP-601Y зарекомендовала себя, как прочная и удобная в управлении и обслуживании машина. Поскольку механизм сварки и натяжения расположен сбоку от рабочего стола и защищен от попадания мусора и строительных отходов, данная машина может успешно применяться на лесопилках, производстве кирпича, плитки, черепицы и др.

Также преимуществом данной машины является электронный контроль силы натяжения ленты и автоматическая подача ленты после установки новой бухты ленты или после выпадения ленты. Машина может к тому же производить автоматический выброс ленты: когда лента в бухте заканчивается, машина автоматически выталкивает остатки ленты с бухты, помогая, таким образом, сэкономить рабочее время оператора.

Работа с оборудованием является максимально простой. Достаточно установить упаковку на рабочую поверхность и запустить цикл обвязки, после чего стреппинг-машина самостоятельно обвяжет упаковку лентой, выполнит натяжение и сварку, а также обрезку свободных концов.

Размеры арок:

|  | W | H |
| --- | --- | --- |
| TP-601Y | 600 | 1250 |

Технические характеристики

| Напряжение питания, В | 220 (50/60Гц) однофазное/трехфазное |
| --- | --- |
| Ширина ленты, мм | 8‒12 |
| Толщина ленты, мм | 0,55‒0,75 |
| Натяжение ленты, кг | 7‒70 |
| Размеры, мм (Ш)×(Д)×(В) | 1485 × 616 × 1760 |
| Скорость обвязки, обв./мин. | 29 |
| Вес машины, кг | 300 |

Цена   (в базовой комплектации) – ___________ руб.  на день оплаты 
Срок поставки   10 рабочих дней после оплаты

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/