| Дата | 21.07.2023 |
| --- | --- |
| От кого | от Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон |  |

# Высокоскоростная автоматическая стреппинг машина ТР-702 «Mercury»:

Описание:

Автоматическая стреппинг-машина TP-702 «Mercury» -э то результат модернизации известной во всем мире стреппинг-машины ТР-701. В результате модернизации получилось добиться увеличения скорости обвязки до 65 циклов в минуту и увеличить надежность машины. Данная модель позволяет производить быструю обвязку как при группировке товара, так и при обвязке длинномерных изделий.  Такие модели осуществляют протяжку ленты вокруг товара автоматически.

Оператору нужно только установить товар на рабочем столе и привести в действие машину удобным для него способом:

1.- фотоэлемент на рабочем столе, позволяет производить автоматическую обвязку без дополнительных действий оператора;

2.- кнопка на пульте управления расположена с правой стороны и позволяет обвязывать продукт в нужный оператору момент;

3.- ножная педаль позволяет ускорить процесс упаковки, когда отключен фотодатчик;

4.- выносная ножная педаль, позволяет без особых усилий производить обвязку длинномерных изделий.

Стреппинг-машины ТР-702 изготавливаются со следующими видами арок:

Размеры арок для ТР-702-59 (для 5, 6, 9 мм):

| H(мм) W | 550 | 650 | 850 | 1050 | 1250 | 1650 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | стандарт |  | V |  |  |  |
| 500 |  | V | V |  | V | V |
| 600 |  |  | V |  |  |  |
| 800 |  |  | V | V | V |  |
| 1000 |  |  |  | V | V |  |

Размеры арок для ТР-702-12 (для 12 мм):

| H(мм) W | 650 | 850 | 1050 | 1250 | 1650 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 |  | V |  |  |  |
| 500 | стандарт |  |  |  | V |
| 600 |  | V | V | V |  |
| 800 |  | V | V | V |  |
| 1000 |  | V | V | V |  |

| Технические характеристики |
| --- |
| Количество обвязок в минуту | до 65 обвязок (TP-702-59) до 60 обвязок (TP-702-12) |
| Ширина ленты ПП | 5, 6, 9 мм |
| Сила натяжения | От 1 кг до 32 кг (5 mm, 6 mm, 9 mm) От 1 кг до 45 кг (12 mm) |
| Вес нетто | кг |
| Напряжение | 220 Вт 50/60 Гц 1 фаза |
| Управление силой натяжения ленты | электронное |
| Габаритные размеры | 1325х840х652 мм |

Цена, включая НДС, руб.:

| ТР-702-59 (550 х 400, 5мм) | 560600 |
| --- | --- |
| ТР-702-59 (850 х 600, 5мм) | 805100 |
| ТР-702-12 (850х600, 12мм) | 810600 |

Срок поставки: требует уточнения

Доставка до Покупателя в стоимость не входит и оговаривается отдельно

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит. А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17; 939-54-32

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/