| Дата |  |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого |  |
| Контактный телефон |  |

Технико-коммерческое предложение № _________________________________

# Термоусадочный аппарат ТПЦ АП 450Р

Модель ТПЦ АП 450Р - доработанный вариант ТПЦ АП 450 на установочных лапах.

Предназначен для выполнения блочной (транспортной) упаковки.

Работает с двух рулонов пленки, укомплектован терморегулятором с внешним дисплеем.

Технические характеристики

| Время непрерывной работы | 8 часов |
| --- | --- |
| Габариты | 2150x810x950 мм |
| Вес | до 95 кг |
| Напряжение электросети | 220В / 50Гц |
| Потребляемая мощность | 4,8 кВт |
| Размер упаковки | до 460x400x360 мм |
| Ширина пленки | до 530 мм |
| Тип пленки | ПЭ термоусадочная |
| Производительность | до 70 уп./час |

Дополнительная информация

| Рабочий стол перед термоножом | 590х376 |
| --- | --- |
| Каретка | 500х400 |
| Диаметр рулона пленки мах | 260 |

Цена, включая НДС 20%: 67320 руб.

Срок поставки: 15 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика

Условия оплаты: 100% предоплата

Доставка до склада Покупателя в Санкт-Петербурге

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/