| Дата |  |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого |  |
| Контактный телефон |  |

Технико-коммерческое предложение № _________________________________

# Термоусадочный упаковочный аппарат ТПЦ АП 550Д3

Термоусадочный упаковочный аппарат (термокамера) ТПЦ АП 550Д3 представляет собой аппарат из серии ТПЦ АП 550. Данный аппарат является составной частью модульной линии ТПЦ АП 550Д для упаковки длинномеров, пиломатериалов, вагонки, профиля и пр.

Термокамера ТПЦ-АП 550Д3 выпускается в двух модификациях:

ТПЦ-АП 550Д3Д (на фото)   Длина корпуса 3м

ТПЦ-АП 550Д3                       Длина корпуса 2м

ТПЦ АП 550Д3 может использоваться как отдельный упаковочный модуль, либо в составе: с приставными ножами ТПЦ-АП450Н1/Н2; роликовым сварщиком ТПЦ-АП 550Д5; встраиваемым ножом постоянного нагрева ТПЦ-АП 550Д6; настольными импульсными сваривателями.

Возможно изготовление спецзаказа под увеличенные размеры упаковки.

Технические характеристики

ТПЦ АП 550Д3

| Технические характеристики ТПЦ АП 550Д3 |
| --- |
| Габаритные размеры Вес Напряжение электросети Потребляемая мощность Размер окна термокамеры Максимальная температура в термокамере Тип пленки |  | 2204х800х1530 мм 200 кг 380 В / 3-х фазн. 13 КВт 520х390 или 480 или 500 260 С ПЭ, т/у |

| Дополнительная информация |
| --- |
| Вход в термотуннель Длина термотуннеля Ширина конвейера Длина конвейера Длина конвейера до термотуннеля Длина конвейера после термотуннеля Рольганг Валы рольгангов Валы конвейера Аппарат в разборном виде |  | 520х390 или на 480 или на 500 1145 476 - 18 1757 285 340 350 17 мм. / межосевое расст-е – 50 мм 7 мм / межосевое расст-е – 38.1 мм 2204х800х980 |

# Цена, включая НДС 20%:	 103200руб.

# Условия оплаты: 100% предоплата

Срок поставки: 15-20 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет поставщика

Цена включает в себя доставку до склада Покупателя в пределах Санкт-Петербурга

ТПЦ АП 550Д3Д

| Технические характеристики ТПЦ АП 550Д3 |
| --- |
| Габаритные размеры Вес Напряжение электросети Потребляемая мощность Размер окна термокамеры Максимальная температура в термокамере Тип пленки |  | 3004х800х1530 мм 200 кг 380 В / 3-х фазн. 13 КВт 520х390 или 480 или 500 260 С ПЭ, т/у |

| Дополнительная информация |
| --- |
| Вход в термотуннель Длина термотуннеля Ширина конвейера Длина конвейера Длина конвейера до термотуннеля Длина конвейера после термотуннеля Рольганг Валы рольгангов Валы конвейера Аппарат в разборном виде |  | 520х390 или на 480 или на 500 1145 476 - 18 2600 400 1100 350 17 мм. / межосевое расст-е – 50 мм 7 мм / межосевое расст-е – 38.1 мм 3004х800х980 |

# Цена, включая НДС 20%: 	118320руб., включая НДС

# Условия оплаты: 100% предоплата

Срок поставки: 20 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика

Цена включает в себя доставку до склада Покупателя в пределах Санкт-Петербурга

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/