| Дата |  |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого |  |
| Контактный телефон |  |

Технико-коммерческое предложение № _________________________________

# Термоусадочный упаковочный аппарат ТПЦ АП 550Д3 б/у

Термоусадочный упаковочный аппарат (термокамера) ТПЦ АП 550Д3 представляет собой аппарат из серии ТПЦ АП 550. Данный аппарат является составной частью модульной линии ТПЦ АП 550Д для упаковки длинномеров, пиломатериалов, вагонки, профиля и пр.

ТПЦ АП 550Д3 может использоваться как отдельный упаковочный модуль, либо в составе: с приставными ножами ТПЦ-АП450Н1/Н2; роликовым сварщиком ТПЦ-АП 550Д5; встраиваемым ножом постоянного нагрева ТПЦ-АП 550Д6; настольными импульсными сваривателями.

Особенности аппарата:

Аппарат оснащен сетчатым конвейером и регулировкой скорости.

Технические характеристики

ТПЦ АП 550Д3

| Технические характеристики ТПЦ АП 550Д3 |
| --- |
| Габаритные размеры Вес Напряжение электросети Потребляемая мощность Размер окна термокамеры Максимальная температура в термокамере Тип пленки |  | 2204х800х1530 мм 200 кг 380 В / 3-х фазн. 13 КВт 520х390 или 480 или 500 260 С ПЭ, т/у |

| Дополнительная информация |
| --- |
| Вход в термотуннель Длина термотуннеля Ширина конвейера Длина конвейера Длина конвейера до термотуннеля Длина конвейера после термотуннеля Рольганг Валы рольгангов Валы конвейера Аппарат в разборном виде |  | 520х390 или на 480 или на 500 1145 476 - 18 1757 285 340 350 17 мм. / межосевое расст-е – 50 мм 7 мм / межосевое расст-е – 38.1 мм 2204х800х980 |

# Цена	 договорная

Срок поставки: в наличии на складе

Цена включает в себя доставку до склада Покупателя в пределах Санкт-Петербурга

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/