| Дата |  |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого |  |
| Контактный телефон |  |

Технико-коммерческое предложение № _________________________________

# Термоусадочный аппарат ТПЦ АП 550Р

ТПЦ АП 550Р

Ручная упаковочная машина ТПЦ АП 550Р предназначена для упаковки бутылок, коробок, хозяйственных товаров, а также нескольких упаковок в большие блоки. Этот аппарат отличается универсальностью форм упаковки, усиленным конвейером и плавностью регулировки температуры.

Это оборудование пользуется большим спросом у производителей алкогольной и безалкогольной продукции, у поставщиков крупных торговых сетей и на оптовых базах.

Технические характеристики

| Габаритные размеры(мм) | 3000x810x1800 |
| --- | --- |
| Вес | 270 кг |
| Напряжение электросети | 380 В / 3-х фазн. |
| Потребляемая мощность | 13 кВт |
| Размер упаковки | до 460x400x360 мм |
| Ширина пленки | до 520 мм |
| Тип пленки | ПЭ термоусадочный (158,153) |
| Производительность | до 200 уп./час |
| Максимальная температура в термокамере | 230 С |
| Макс. допустимая температура термоножа | 220 С |

## Дополнительная информация

## Длина шва                                                     до 550 мм 
Вход в термотуннель                              520х390 или на 480
Длина термотуннеля                                       1145
Ширина конвейера                                       476 - 18
Длина конвейера                                            1750
Рольганг до термоножа                                   430
Рольганг после термоножа                             370
Длина приемного рольганга                           390
Валы рольгангов                         17 мм / межосевое расст-е – 50 мм
Валы конвейера                           7 мм / межосевое расст-е – 38.1 мм

Аппарат в разборном виде                   3004х800х1030

# Цена, включая НДС 20%: 154020руб.

# Условия оплаты: 100% предоплата

Срок поставки: 15-20 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика

Цена включает в себя доставку до склада Покупателя в пределах Санкт-Петербурга.

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/