| Дата |  |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | от Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | +7-812-670-88-90(42) |

Технико-коммерческое предложение №

Термоусадочный упаковочный аппарат ТПЦ АП 550П

Полуавтомат для упаковки ПЭТ-бутылок, коробок различных размеров, штучных изделий в ПЭ-блок. Упаковка формируется с помощью пневмоножа и поступает на автоматический конвейер посредством настраиваемого пневмотолкателя. Управляется одним оператором.

Технические характеристики

| Габаритные размеры | 3150х900х1880 мм |
| --- | --- |
| Вес | до 300кг |
| Напряжение электросети | 380 В, 3 фазное |
| Потребляемая мощность | 13,4 кВт |
| Максимальная температура в термокамере | 230 с |
| Максимальная температура термоножа | 200 с |
| Размер упаковки | 380х400х320 мм |
| Тип используемой плёнки | ПЭ термоусадочный (158,153) |
| Ширина пленки | до 510 мм |
| Допустимый диаметр рулона | пленка 250 |
| Допустимый вес упаковки | до 30 кг |
| Толщина используемой пленки | до 200 мкм |
| Рабочее давление в пневмоцилиндре | 4 атм |
| Рабочий расход воздуха | 0.3 куб. м./час |
| Производительность | до 480 уп/час или 8 циклов в минуту |

Дополнительная информация

| Длина шва | до 550 мм |
| --- | --- |
| Вход в термотуннель | 520х390 (480 или 500 на заказ) |
| Длина термотуннеля | 1145 |
| Ширина конвейера | 420 + 28 |
| Длина конвейера | 2600 |
| Стол до термоножа | 410 |
| Стол после термоножа | 470 |
| Конвейер после термотуннеля | 970 |
| Аппарат в разборном виде | 3150х900х1350 |

Данная модель требует компрессор со следующими характеристиками:
Напряжение: 220В
Ресивер - 50-100 литров
Производительность 120 литров/мин.
Выходное давление: 8-10 атмосфер
Потребление воздуха: 1068 литров/час

Цена, включая НДС 20%:  276420 рублей

Условия оплаты: 50% предоплата, остаточный платеж за пять банковских дней до предполагаемой даты отгрузки

Срок изготовления: 20-25 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика

Цена включает в себя доставку до склада Покупателя в пределах Санкт-Петербурга

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/