| Дата | 30.01.2024 |
| --- | --- |
| От кого | от Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 670-88-42 |

# Фасовочно-упаковочный аппарат с двухручьевым дозатором и усиленной протяжкой ТПП-100П

Вертикальные фасовочно-упаковочные автоматы серии ТПП-100 могут использоваться на самых разных предприятиях, где необходима фасовка. Как правило, это фасовка сыпучих продуктов, не образующих пыли. Максимальная ширина полотна пленки таких фасовочных аппаратов 350мм. Если вы занимаетесь таким направлением как фасовка сыпучих продуктов, то ТПП-100 - оптимальный выбор.

Отличие от фасовочного аппарата ТПП-100У наличие модернизированного узла протяжки пленки. Установлен регулируемый пневмоприжим роликов протяжки, что полностью исключает проскальзывание роликов при протяжке пленки.

В базовую комплектацию фасовочного аппарата входит формирование пакета "подушки", пакета "плоское дно" и работа аппарата по фотометке.

# Термодатер – дополнительная опция –  23500 руб.

Представляет собой 25 литер, которые вставляются в горизонтальные нагревательные элементы. При формировании пакета в горизонтальном шве (верхнем) происходит отпечаток даты фасовки (пример:01.11.10).

Базовая комплектация:

- устройство формирования пакета по фотометке                  
- формирование пакета по заданной длине
- формирование пакета "плоское дно" 
- формирование пакета "подушка"

Дополнительные опции:

- темодатер
- термопринтер
- просечка «еврослот»

Основные отличия "ТПП-100П Премиум"от "ТПП-100П":

продвинутый блок управления (сенсорная панель, ОМРОН-контроллер, 8 программ памяти для всех настроек)

Технические характеристики аппарата

| Наименование | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Номинальная производительность уп/мин: | 18 |
| Максимальная производительность уп/мин: | 20 |
| Минимальный взвешиваемый вес кг | 0,025 |
| Максимальный взвешиваемый вес кг | 1,5 |
| Питающая сеть | 220В 50Гц |
| Пиковая потребляемая мощность кВт | 1,7 |
| Средняя потребляемая мощность кВт | 0,9 |
| Рабочее давление сжатого воздуха МПа | 0,5-0,6 |
| Подводимое давление сжатого воздуха МПа | 0,8 |
| Объем загрузочного бункера л | 95 |
| Расход воздуха л/цикл | 10-12 |
| Максимальная ширина пленки мм | 350 |
| Тип используемой пленки | ПП, ПП+ПЭ |
| Климатическое исполнение | УХЛ-4 |
| Транспортные габаритные размеры мм | 700 х 1050 х 2000 |
| Рабочие габаритные размеры мм | 800 х 1050 х 2400 |
| Вес, не более кг | 350 |

# Цена, включая НДС: ТПП -100П Премиум    783 500 руб.

Срок поставки:

Условия поставки: 60% предоплата, 40% за десять дней до поставки

Доставка до склада Покупателя в в стоимость оборудования не входит и оговаривается отдельно.

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит. А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17; 939-54-32

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/