| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого |  |
| Контактный телефон |  |

Технико-коммерческое предложение № _________________________________

# Фасовочный аппарат "ТПП-100У"

Предназначение: автомат фасовочно-упаковочный, вертикального типа для фасовки и упаковки сыпучих, непылящих продуктов в трехшовный пакет.

Аппарат состоит из одноручьевого весового дозатора и автоматического упаковщика.

Формирует “стоячий” пакет с подбоем или “подушку”.

Вертикальные фасовочно упаковочные автоматы серии ТПП-100 могут использоваться на самых разных предприятиях, где необходима фасовка. Как правило, это фасовка сыпучих продуктов, не образующих пыли. Максимальная ширина полотна пленки таких фасовочных аппаратов 350мм.

Типы пакетов:

Устойчивый пакет с плоским дном
Применение: Снеки, крупы, чай, кофе, сухофрукты, замороженные продукты, специи, орехи, кондитерские изделия. Преимущество: Наполненный пакет хорошо держит форму, устойчив на полке, на витрине, широко используется для продуктов продающихся в ритейл-сетях.

Трехшовный пакет подушка
Применение: Снеки, крупы, чай, кофе, сухофрукты, семечки, замороженные продукты, специи, орехи, кондитерские изделия. Преимущество: Низкая себестоимость, широко распространён, прост в использовании, хорош для горизонтальных витрин и холодильников.

Технические характеристики "ТПП-100У":

| Наименование | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Номинальная производительность упак/мин | 16 |
| Максимальная производительность упак/мин | 18 |
| Минимальный взвешиваемый вес кг | 0,025 |
| Максимальный взвешиваемый вес кг | 1,5 |
| Питающая сеть | 3 фазы, 380 В, 50 Гц |
| Пиковая потребляемая мощность кВт | 1,7 |
| Средняя потребляемая мощность кВт | 0,9 |
| Рабочее давление сжатого воздуха МПа | 0,5-0,6 |
| Подводимое давление сжатого воздуха МПа | 0,8 |
| Расход воздуха л/цикл | 10-12 |
| Объем загрузочного бункера л | 95 |
| Максимальная ширина пленки мм | 350 |
| Тип используемой пленки | ПП, ПП+ПЭ |
| Климатическое исполнение | УХЛ-4 |
| Транспортные габаритные размеры мм | 700 х 1050 х 2000 |
| Рабочие габаритные размеры мм | 800 х 1050 х 2400 |
| Вес, не более кг | 350 |

Цена (в базовой комплектации) –438 000 руб. (НДС включен) (по запросу)

Условия оплаты:

Срок поставки:

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/