| Дата | 22.02.2024 |
| --- | --- |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

# Фасовочно-упаковочные аппараты
ТПП-100В Модернизированный и ТПП-100В Премиум

Предназначение: 
автоматы фасовочно-упаковочные, вертикального типа для фасовки и упаковки сыпучих, непылящих продуктов в трехшовный пакет. Аппараты состоят из весового дозатора и автоматического упаковщика. Формируют “стоячий” пакет с подбоем или “подушку”.

Надежные, простые в эксплуатации, пользуются популярностью в России, и за рубежом.
 Данные модели выпускается с подающими стволами разного диаметра, что позволяет быстро фасовать в пакеты значительные объемы продукта.

Типы пакетов:

Устойчивый пакет с плоским дном
Наполненный пакет хорошо держит форму, устойчив на полке, на витрине, широко используется для продуктов, продающихся в ритейл-сетях.

Трехшовный пакет подушка
Хорош для горизонтальных витрин и холодильников.

Основные отличия ТПП-100В Модернизированный от ТПП-100В:

Узел сварки: вместо втулок трения используются линейные подшипники.
Узел протяжки: 
- 2 мотор редуктора (в ТПП-100В - один)
- нефиксированное межосевое расстояние
- протяжка вместо реле времени по "энкодеру" (по реальной длине пакета)

Основные отличия ТПП-100В Премиум от ТПП-100В:

То же что и в ТПП-100В Мод. + продвинутый блок управления (сенсорная панель, ОМРОН-контроллер, 8 программ памяти для всех настроек)

Технические характеристики:

| Тип характеристик | ТПП-100В Мод. и ТПП-100В Премиум |
| --- | --- |
| Габариты транспортные | 900 х 1100 х 2040 |
| Рабочие габаритные размеры | 900 х 1100 х 2300 |
| Вес | ~300 кг |
| Сеть | 220В 50Гц, 0,8 -1,6кВт |
| Взвешиваемый вес | 0,025-1,5 кг |
| Ширина пленки | до 350 мм |
| Тип пленки | ПП, ПП/ПЭ |
| Производительность | 8-10 упак/мин |
| Дозатор | одноручевой |
| Расход воздуха | 10-11 л/цикл |
| Рабочее давление сжатого воздуха | 0,5-0,6 МПа |
| Подводимое давление сжатого воздуха | 0,8 МПа |
| Объем загрузочного бункера | 65 |
| Климатическое исполнение | УХЛ-4 |

# Цена, включая НДС: ТПП-100В Модернизированный: 604 500 руб.

# Цена, включая НДС: ТПП-100В Премиум: 658 050 руб.

# Термодатер – дополнительная опция – 23500 руб.

представляет собой 25 литер, которые вставляются в горизонтальные нагревательные элементы. При формировании пакета в горизонтальном шве (верхнем) происходит отпечаток даты фасовки (пример:01.12.21).

Срок изготовления: 40 рабочих дней

Условия поставки: 60% предоплата, 40% за десять дней до поставки

Доставка до склада Покупателя в стоимость оборудования не входит и оговаривается отдельно.

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит. А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17; 939-54-32

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/